Билет № 1

1. Что устанавливают ПТЭ и в каком разделе установлены правила обеспечения безопасности движения поездов и маневровой работы для работников хозяйства перевозок?

2. В каких случаях допускается проследование закрытого, в том числе с непонятным показанием или погасшего светофора?

3. Какими способами дежурному по станции (ДСП) разрешается убеждаться в правильности выполнения своего распоряжения, переданного исполнителю в устной форме?

4. Допускаемая скорость осаживания поезда на станцию (или путь) отправления, не более?

5. Какие из показанных на рисунке сигналов являются круглосуточными?

Билет № 2

1. Требования ПТЭ обязательны для выполнения только работниками железнодорожного транспорта или также работниками других организаций и индивидуальными предпринимателями, связанными с выполнением перевозочного процесса (оказанием услуг пользователям) железнодорожным транспортом?

2. На каком расстоянии должны быть отчетливо различимы днем и ночью из кабины управления подвижной единицей сигнальные огни светофоров входных, предупредительных, проходных, заградительных и прикрытия: на прямых участках пути / в кривых участках пути (не менее)?

3. Кто распоряжается приемом, отправлением и пропуском поездов на станции и путевом посту на участке, не оборудованном диспетчерской централизацией (ДЦ)?

4. Какие способы оказания помощи остановившемуся на перегоне поезду при автоблокировке допускаются?

5. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, показанной на схеме?

Билет № 3

1. Что является раздельными пунктами при движении поездов на межстанционных перегонах, оборудованных автоблокировкой, дополненной путевыми устройствами АЛС, и не имеющих примыканий?

2. На каком расстоянии должны быть отчетливо различимы показания выходных и маршрутных светофоров: главных путей/боковых путей, а также пригласительных сигналов и маневровых светофоров (не менее)?

3. Кто распоряжается приемом, отправлением и пропуском поездов непосредственно на станциях, разъездах, обгонных пунктах и путевых постах примыканий, включенных в диспетчерскую централизацию (при нормальной работе устройств ДЦ)?

4. Каким порядком машинист грузового поезда, остановившегося на подъеме на перегоне с автоблокировкой, может осадить поезд на более благоприятный профиль для обеспечения трогания с места?

5. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, показанной на схеме?

Билет № 4

- Где находится нейтральная вставка относительно воздушных промежутков контактной сети?

- Чем обусловлено минимальное расстояние между смежными светофорами при трехзначной автоблокировке?

- Через каких работников ДСП имеет право вручать машинисту письменное разрешение на право занятия перегона для отправления поезда при запрещающем показании выходного светофора (или с пути, не имеющего выходного светофора)?

- С какой стороны может быть оказана помощь пассажирскому поезду, остановившемуся на перегоне, вспомогательным локомотивом с выводом поезда на станцию?

5.Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, показанной на схеме?

Билет № 5

1. Размеры движения по графику, характеризующие понятие "Интенсивное движение поездов": на однопутных участках/на двухпутных участках?

2. Какие участки оборудуются четырехзначной сигнализацией?

3. Как регистрируется приказ ДСП машинисту по радиосвязи о приеме или отправлении поезда при запрещающем показании входного, маршрутного или выходного светофора?

4. В каких случаях ДСП не имеет права разрешить приступать к ремонтным и строительным работам, связанным с закрытием главного пути прилегающего перегона или станции, а также приемо-отправочного пути станции?

5. Выберите правильное показание входного светофора «НД»

Билет № 6

1. Размеры движения по графику, характеризующие понятие "Особо интенсивное движение поездов": на однопутных участках/на двухпутных участках?

2. На участках, оборудованных автоблокировкой, какие светофоры имеют нормально разрешающее показание?

3. Какая отметка об отправлении поезда по регистрируемому приказу ДСП по радиосвязи является правильной?

4. По каким разрешениям хозяйственные поезда могут отправляться на перегон (путь перегона), закрытый для ремонта сооружений и устройств?

5. На перегоне А – В двусторонняя автоблокировка. С какой максимальной скоростью одиночный электровоз может следовать на I-й главный путь?

Билет № 7

1. Какие из раздельных пунктов могут ограничивать межстанционный перегон?

2. Где устанавливаются входные светофоры и сигнальные знаки "Граница станции" на электрифицированных участках?

3. В какое положение ДСП должен привести  приборы управления перед тем как дать любое разрешение на прием или отправление поезда при запрещающем показании входного, маршрутного или выходного светофора?

4. При отправлении на закрытый перегон нескольких попутных хозяйственных поездов с какой скоростью они должны следовать и на каком расстоянии между ними?

5. С какой скоростью поезд может проследовать входной светофор «Ч»?

Билет № 8

1. Что является маневровым составом?

2. Для каких путей не допускается установка групповых выходных и маршрутных светофоров?

3. В чем должен убедиться ДСП перед тем как дать разрешение машинисту поезда на проезд входного, выходного (маршрутного) светофоров с запрещающим показанием?

4.Где указывается место (километр, пикет) первоначальной остановки хозяйственных поездов на закрытом перегоне?

5. Первоочередные действия ДСП в заданной ситуации

Билет № 9

- Какой подвижной состав, отправляемый на перегон, рассматривается как поезд?

- Что является границей блок-участка при АЛСН, применяемой как самостоятельное средство сигнализации при движении поездов (для машинистов поездов)?

- До какого момента требуется держать нажатой кнопку пригласительного сигнала?

- Допускается ли и при каких условиях отправление хозяйственных поездов на закрытый перегон с соседних раздельных пунктов навстречу друг другу?

5.На перегоне А – В двусторонняя автоблокировка. С какой максимальной скоростью одиночный электровоз может следовать на I-й главный  путь?

Билет № 10

- Какой грузовой поезд считается длинносоставным?

- Что является границей блок-участка при автоблокировке на двухпутном перегоне при движении по неправильному пути по сигналам локомотивного светофора (для машиниста поезда)?

- Что обязан сделать ДСП при приеме или отправлении поезда при запрещающем показании светофора на станции, где переезд расположен в стрелочной горловине или на участке приближения-удаления?

- В каком случае машинисту хозяйственного поезда при отправлении на перегон для производства ремонтных работ выдается письменное предупреждение на бланке ф. ДУ-61 о пункте первоначальной остановки на перегоне (км, пикет)?

5.На каких светофорах нельзя пользоваться пригласительным сигналом, и он не должен быть на них установлен?

Билет № 11

- Какая длина грузового поезда в осях определяет понятие "Грузовой поезд повышенной длины"?

- На каком расстоянии от предельных столбиков пересечения (сплетения) железнодорожных путей или начала разводного моста (не менее) устанавливаются светофоры прикрытия?

- Поезд № 2606 следует с опасным грузом класса 1. Как номер этого поезда должен обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об отправлении, прибытии и проследовании этого поезда?

- Допускается ли отправление хозяйственных поездов на перегон, оборудованный полуавтоматической блокировкой (ПАБ), до закрытия его для движения, при нахождении на нем ранее отправленного  поезда?

5.Пассажирский поезд имеет стоянку на станции по расписанию для посадки-высадки пассажиров. Что  может не позволить машинисту пассажирского поезда немедленно выполнить требование зеленого огня на выходном светофоре  – отправиться со станции?

Билет № 12

- Какой пассажирский поезд считается длинносоставным?

- На каком расстоянии от предельных столбиков пересечения (сплетения) железнодорожных путей или начала разводного моста (не менее) устанавливаются светофоры прикрытия?

- Поезд № 2606 является тяжеловесным. Как номер этого поезда должен обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об отправлении, прибытии и проследовании этого поезда?

- На закрытый перегон в одном поезде отправляются четыре хозяйственные подвижные единицы, которые, согласно заявке руководителя работ, должны разъединяться на перегоне и работать каждая самостоятельно. По окончании работ эти единицы должны возвращаться на станцию отправления. Сколько разрешений ф. ДУ-64 и каким единицам требуется выдать  при отправлении со станции?

5.Во время стоянки пассажирского поезда на станции проводник вагона устранял неисправность приводного ремня генератора. Работа производилась под наблюдением механика-бригадира поезда, который свои обязанности, предусмотренные для этого случая, выполнил полностью. При трогании поезда для отправления проводник оказался тяжело травмированным. В результате чего и по чьей вине травмирован проводник?

Билет № 13

- Что такое "Пассажирский поезд повышенной длины"?

2. Какое дополнительное требование предъявляется к устройствам путевой блокировки (АБ  и ПАБ) при двустороннем движении поездов по одному главному пути перегона (в отличие от двухпутных перегонов, оборудованных  односторонней АБ или ПАБ по каждому, т.е. правильному главному пути)?

3. Поезд № 2606 является длинносоставным. Как номер этого поезда должен обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об отправлении, прибытии и проследовании этого поезда?

4. Двухпутный перегон А-Б с односторонней автоблокировкой. Со станции А был отправлен на закрытый 1-й главный неправильный путь четный хозяйственный поезд, возвращающийся по окончании работ на станцию А. Чем машинист хозяйственного поезда должен руководствоваться при обратном следовании? Может ли ДНЦ открыть движение нечетных поездов по автоблокировке по 1-му главному пути до возвращения хозяйственного поезда на станцию А?

5. На перегоне А – Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А – В движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А?

Билет № 14

- В чем состоит разница в назначении предохранительного и улавливающего тупиков?

2. Какую функцию выполняет автоматическая локомотивная сигнализация (АЛСН) на участках, оборудованных автоблокировкой (АБ)?

3. Поезд № 2606 повышенного веса. Как номер этого поезда должен обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об отправлении, прибытии и проследовании этого поезда?

4. Как могут приниматься на станцию хозяйственные поезда, возвращающиеся с перегона после окончания работ?

5. Выберите правильное показание выходного светофора «Ч2»

Билет № 15

- Какая скорость движения по участку (отдельным участкам) следования характеризует пассажирский поезд как высокоскоростной?

2. Что обеспечивают устройства электрической централизации на железнодорожных станциях?

3. Поезд № 2606 повышенной длины. Как номер этого поезда должен обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об отправлении, прибытии и проследовании этого поезда?

4. На каком основании отправляются хозяйственные поезда на перегон, когда характер работ не требует закрытия перегона?

5. На перегоне А – Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А – В движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А?

Билет № 16

- Какая скорость движения по участку (отдельным участкам) следования характеризует пассажирский поезд как скоростной?

2. Что не должны допускать устройства электрической централизации при нормальной работ

3. Поезд № 2606 соединенный. Как номер этого поезда должен обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об отправлении, прибытии и проследовании этого поезда?

4. Необходимые действия до начала производства путевых работ на станции.

5. На перегоне А–Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А–В движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А?

Билет № 17

- При каких средствах сигнализации и связи не используется понятие блок-участок?

- На какое расстояние приводы и замыкатели централизованных стрелок должны отводить отжатый  остряк от рамного рельса (не менее)?

- Поезд № 2606  негабаритным грузом 4 степени боковой и 2 степени верхней негабаритности. Как номер этого поезда должен обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об отправлении, прибытии и проследовании этого поезда?

- На каких путях и стрелках должны быть прекращены маневры перед приемом или отправлением поезда?

5.Укажите светофоры, показания которых соответствуют показанию локомотивного светофора

Билет № 18

- Какой локомотив является вспомогательным?

2. Какие устройства обеспечивают возможность управления устройствами СЦБ ряда станций и перегонов?

3. Пассажирский поезд № 252 обслуживается одним машинистом. Как номер этого поезда должен обозначаться на графике исполненного движения и в уведомлениях об отправлении, прибытии и проследовании этого поезда?

4. В каких парках допускается особый порядок производства маневров перед отправлением поездов?

5. Выберите правильный вариант показания светофора литер «2»

Билет № 19

- Какой локомотив является подталкивающим?

2. Кто управляет стрелками и сигналами на станции, входящей в участок диспетчерской централизации, после передачи этой станции на резервное управление?

3. На каких участках уведомления о времени прибытия (проследования) поездов могут не передаваться на соседнюю позади лежащую станцию?

4. Насколько заблаговременно должен быть приготовлен маршрут и открыт сигнал для приема и отправления поезда?

5. С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого проходного светофора?

Билет № 20

- В чем заключается предназначение вспомогательного поста?

2. В чем при диспетчерской централизации принципиальное техническое отличие резервного управления станцией от местного управления стрелками?

3. На каких участках может быть установлен порядок, при котором уведомления о прибытии, отправлении и проследовании передаются только о поездах, следующих с отклонением от графика, а уведомления поездному диспетчеру (ДНЦ), кроме того, и не с каждой станции?

4. Каким образом проверяется правильность приготовления маршрута приема (отправления) поездов ДСП?

5. С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого проходного светофора?

Билет № 21

- Применительно к какому уклону железнодорожного пути определяется габарит погрузки?

2. Что должны обеспечивать путевые устройства АЛСН?

3. На какие поезда не распространяется порядок, при котором уведомления о прибытии, отправлении и проследовании передаются только в случае отклонения от графика, а ДНЦ также и не с каждой станции?

4. На каком основании ДСП может принять поезд на неспециализированный  путь или отправить поезд с такого пути?

5. С какой максимальной скоростью машинисту поезда разрешается проследовать проходной светофор литер?

Билет № 22

- Применительно к каким условиям определяется габарит железнодорожного подвижного состава?

2. Что должны обеспечивать устройства ключевой зависимости?

3. Кому должен сообщить ДСП о выявленных неисправностях устройств пути, СЦБ и связи, контактной сети после записи в Журнале осмотра?

4. Что обязан обеспечить ДСП для безопасного приема поездов?

5. С какой максимальной скоростью может следовать поезд из позиции 3 до проходного светофора литер 5 ?

Билет № 23

- Габариты приближения строений должны соблюдаться на:

2. Что должны обеспечивать стрелочные контрольные замки?

3. О каких неисправностях технических устройств дежурный по станции должен поставить в известность поездного диспетчера?

4. Способы проверки свободности железнодорожного пути перед приемом поезда.

5. При неисправности каких светофоров не может быть использовано разрешение на бланке зеленого цвета ф. ДУ-54 с заполнением пункта 1?

Билет № 24

- Границей какого элемента железнодорожной линии может быть железнодорожная станция?

- Что должна обеспечивать станционная блокировка?

3. Что в первую очередь обязан сделать дежурный по станции, обнаружив (лично или по докладу других работников) неисправность пути, стрелочного перевода, устройств СЦБ, связи и контактной сети?

4. Порядок приема длинносоставного поезда на станцию.

5. Какие светофоры при их неисправности поезда могут проследовать порядком, установленным п. 30, 32, 34 приложения 9 ИДП (прием поездов при запрещающих показаниях светофоров)?

Билет № 25

- Что называется  железнодорожным переездом?

2. Какими системами управления стрелками должны быть оборудованы механизированные сортировочные горки?

3. Чей приказ должен получить непосредственно ДСП о закрытии, открытии прилегающих к станции перегонов или отдельных путей перегонов, а также о переходе на другие средства сигнализации и связи?

4. В каком случае для отправления поезда при запрещающем показании выходного светофора, , требуется дополнительное  указание ДСП об отправлении?

5. Выберите правильный вариант ограждения

Билет № 26

- Что является межпостовым перегоном?

2. Что должна обеспечивать автоматическая переездная сигнализация?

3. По какому виду связи нормально должен осуществляться обмен поездными телефонограммами между ДСП соседних станций на однопутных перегонах и при двустороннем движении по одному из путей двухпутного (многопутного) перегона в случае перехода с основных средств сигнализации и связи на телефонные средства связи (ТСС)?

4. При каких условиях для входных, маршрутных и выходных светофоров разрешающее показание является нормальным?

5. На каком расстоянии от сигнального знака «Начало опасного места» должен быть в данной ситуации установлен желтый щит?

Билет № 27

- Что является границей перегона?

- К какой категории относятся устройства, обозначающиеся аббревиатурами: ПОНАБ, ДИСК, КТСМ?

3. Что обязан сделать ДСП перед вступлением на дежурство в порядке подготовки к предстоящей оперативной работе?

4. Какой минимальный разрыв должен быть сделан между составом  поезда и вагонами, остающимися на пути отправления, перед отправлением поезда?

5. Содержание записи, которую сделал ПД в Журнале осмотра:
«На 8-м приемо-отправочном пути производится смена рельсов. Стрелка 15 заперта по направлению 9 -го пути, стрелка 14 - по направлению 7 пути.
ПД». Полностью ли ПД сделал запись в Журнале осмотра, и если нет, то чего не достает в соответствии с заданной ситуацией?

Билет № 28

Определение неправильного железнодорожного пути?

2. С какой целью устанавливаются УКСПС на двухпутных участках железнодорожного пути общего пользования?

3. Что обязан сделать ДСП перед вступлением на дежурство в части контроля состояния технических устройств?

4. В каких случаях допускается прием поезда при запрещающем показании входного (маршрутного) светофора?

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути

Билет № 29

- При каких средствах сигнализации и связи понятие «правильный железнодорожный путь» не применяется?

2. Что должны обеспечивать устройства дистанционного управления стрелками из кабины локомотива?

3. Что обязан сделать ДСП перед заступлением на дежурство в части контроля укомплектованности помещения распорядительного поста необходимыми предметами согласно описи, поездной документации и оформления приема дежурства?

4. Каким образом производится прием поезда при запрещающем показании входного (маршрутного) светофора?

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути

Билет № 30

- Определение охранной стрелки?

2. Чем должны быть обеспечены устройства автоматической и полуавтоматической блокировки, диспетчерской централизации, диспетчерского контроля за движением поездов, электрической централизации стрелок и светофоров, механизации и автоматизации сортировочных горок и другие, выполняемые на базе аппаратно-программных средств?

3. Где ДСП при вступлении на дежурство должен указать показания счетчиков искусственного срабатывания устройств и наличие на своем посту инвентаря строгого учета согласно описи?

4. В каких случаях поезда принимаются по письменному разрешению ДСП?

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути

Билет № 31

- Что входит в стрелочный перевод?

2. Кто осуществляет контроль сохранности целостности пломб на аппаратах устройств сигнализации, централизации и блокировки?

3. Когда ДСП должен проверить явку на обслуживаемые посты составителей поездов, сигналистов, ОПЦ, дежурных стрелочных постов и других работников, а также состояние их рабочих мест, особенно правильность закрепления подвижного состава на путях?

4. Порядок следования прибывающего поезда, при неисправности маршрутного указателя на входном (маршрутном) светофоре?

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути

Билет № 32

- Укажите элементы «стрелочного перевода», не входящие в понятие «стрелка»?

2. Что должно обеспечивать освещение сигнальных приборов?

3. В чем принципиально отличается порядок движения поездов на двухпутных перегонах, оборудованных АБ, от порядка движения поездов на однопутных перегонах?

4. Какие приказы ДНЦ подлежат обязательной регистрации в журнале диспетчерских распоряжений?

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути

Билет № 33

- В каком случае предельный столбик не является границей полезной длины железнодорожного пути?

2. Что должны обеспечивать устройства железнодорожного пути, сигнализации, централизации и блокировки, электроснабжения, железнодорожный подвижной состав, независимо от его принадлежности?

3. В каком случае на двухпутном перегоне отсутствует разделение главных путей по направлениям движения на правильный и неправильный?

4. С какого момента приказ поездного диспетчера (ДНЦ) вступает в силу?

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути

Билет № 34

- Какой подвижной состав не входит в понятие «специальный железнодорожный подвижной состав»?

2. Что должны обеспечивать устройства технологического электроснабжения?

3. Какие участки пути ограждает выходной и проходной светофор?

4. В чем состоит главное отличие содержания приказов ДНЦ об отправлении поезда по неправильному пути перегона с односторонней и двусторонней автоблокировкой по каждому пути?

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути

Билет № 35

- Какие железнодорожные пути не входят в понятие «станционные железнодорожные пути»?

2. Минимальный уровень напряжения на токоприемнике подвижного состава при переменном и постоянном токе?

3. Какие поезда и каким порядком могут проследовать проходной светофор с красным огнем?

4. С какого момента после устранения неисправности путевой блокировки (АБ или ПАБ) осуществляется переход с движения поездов по телефонным средствам связи на движение по блокировке (поездная диспетчерская связь действует)?

5. Содержание записи, которую сделал  ПД в Журнале осмотра: На I главном пути будет производиться подъемка пути до 6 см. Скорость следования поезда по месту работ не более 25 км/час. ПД. Может ли ДСП подписать такую запись ПД и разрешить приступить к работам?

Билет № 36

- К каким железнодорожным путям не применяется понятие «технологическое окно»?

- В каких случаях должны отключаться линии электропередачи напряжением свыше 1000 В, проложенные по опорам контактной сети?

- Каким поездам разрешается проследовать без остановки проходной светофор с красным огнем, на котором установлен условно-разрешающий сигнал?

- От чего зависит разделение станции на маневровые районы?

5.Выберите правильный вариант ограждения

Билет № 37

- Укажите определение понятия «уклон», соответствующее ПТЭ?

2. Минимальная высота подвески контактного повода над уровнем головки рельса на железнодорожных переездах?

3. С какой скоростью может следовать машинист поезда после проследования проходного светофора с красным огнем при наличии разрешающего показания локомотивного светофора?

4. В чем должен убедиться работник перед переводом централизованной стрелки (дать полный ответ в соответствии с ИДП)?

5. Как оградить опасное место, требующее уменьшения скорости, на 6 пути станции А?

Билет № 38

- Какие устройства не относятся к предупреждающим самопроизвольный выход железнодорожного подвижного состава на маршруты следования поездов?

2. Минимальное расстояние от токоведущих элементов токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением до заземленных частей сооружений и железнодорожного подвижного состава на линиях, электрифицированных на переменном токе?

3. С какой скоростью машинист должен вести поезд при внезапном появлении на локомотивном светофоре белого огня (при движении по пути, оборудованному путевыми устройствами АЛС)?

4. Какие стрелки должны при маневрах запираться на закладки?

5. За какой светофор выезжает маневровый состав?

Билет № 39

- На кого возлагается контроль за соблюдением ПТЭ работниками железнодорожного транспорта?

2. Минимальное расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети на перегонах?

3. До какого пункта машинист пассажирского или грузового поезда обязан довести поезд в случае выхода из строя устройств АЛС для их ремонта или замены локомотива (при исправном действии радиосвязи)?

4. Каким основным требованиям должны удовлетворять указания и сообщения при маневровой работе, передаваемые по радиосвязи и двусторонней парковой связи?

5. Какие из показанных на схеме сигналов являются «Сигнальными указателями?

Билет № 40

- Что обязан делать работник железнодорожного транспорта в случаях, угрожающих жизни и здоровью людей или безопасности движения?

- Какие сооружения подлежат заземлению?

- До какого пункта машинист пригородного моторвагонного поезда обязан довести поезд в случае выхода из строя устройств АЛС для их ремонта или замены локомотива (при исправном действии радиосвязи)?

- Можно ли машинисту маневрового локомотива  проезжать маневровый светофор с запрещающим показанием?

5.С какой максимальной скоростью одиночный электровоз, выехавший маневровым порядком с 4-го пути за светофор М2, может следовать на I-й главный путь?

Билет № 41

- Как обязан действовать работник железнодорожного транспорта при обнаружении неисправности сооружений или устройств, создающей угрозу безопасности движения?

- На основании чего производится переключение разъединителей контактной сети электровозных депо?

- Кому поездной диспетчер передает приказы о следовании поездов с неисправной АЛС на локомотиве?

- Каким способом указание ДСП о проезде запрещающего маневрового сигнала может быть передано машинисту?

5.Для какого из показанных вариантов движения поезда в дневное время при хорошей видимости обозначение локомотива сигналами является неправильным?

Билет № 42

- Кто имеет право управлять подвижными единицами, сигналами, аппаратами, механизмами, другими устройствами, связанными с обеспечением безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, переводить стрелки?

- Кто является ответственным за исправное техническое состояние, техническое обслуживание, ремонт и обеспечение установленных сроков службы железнодорожного подвижного состава?

- При какой системе автоблокировки применяется движение поездов на двухпутном перегоне по правильному пути по проходным светофорам, а по неправильному пути  - по сигналам локомотивных светофоров?

- Порядок постановки в поезда вагонов с грузами отдельных категорий.

5.Выберите вариант, при котором сигнализация соответствует заданным условиям движения поезда в ночное время суток

Билет № 43

- Кто несет ответственность за действия работника, проходящего стажировку?

2. Кто  осуществляет контроль за соответствие требованиям норм и правил подвижного состава, используемого на инфраструктуре и железнодорожных путях необщего пользования?

3. По каким разрешениям можно отправить поезд по неправильному пути при движении поездов по этому пути по сигналам локомотивных светофоров, если выходной светофор станции на этот путь перегона из-за неисправности не открывается?

4. Кто руководит работой хозяйственных поездов и путевых машин на путях станции?

5. Однопутный перегон. Выберите правильный вариант осигналивания одиночного локомотива ночью при следовании в направлении, указанном стрелкой

Билет № 44

- Кто из работников железнодорожного транспорта должен проходить аттестацию, предусматривающую проверку знаний?

2. Какие единицы железнодорожного подвижного состава должны в обязательном порядке иметь все нижеперечисленные  отличительные знаки и надписи:
- технический знак принадлежности к железнодорожному транспорту Российской Федерации;

- наименование владельца железнодорожного подвижного состава;
- номер, табличку завода-изготовителя с указанием даты и места постройки;
- идентификационные номера и приемочные клейма на составных частях в местах, установленных нормами и правилами;

- дату и место производства установленных видов ремонта?

3. С какой скоростью поезд, следовавший по неправильному пути по сигналам АЛСН, принимается на главный путь станции, являющийся продолжением  того же главного пути, по которому поезд следовал по перегону?

4.Кто разрешает передвижение работающих хоз. поездов и машин с пути на путь или в другой район станции?

5.Какому из указанных вариантов соответствует ограждение хвоста поезда?

Билет № 45

- Кто несет ответственность за содержание и исправное техническое состояние сооружений и устройств железнодорожного транспорта с обеспечением сроков их службы, установленных нормативно-технической документацией?

2. На каких единицах подвижного состава должна указываться грузоподъемность?

3. С кем должен ДСП согласовать право занятия перегона перед отправлением поезда на однопутный перегон, по неправильному пути двухпутного или по одному из путей многопутного перегона, оборудованного двусторонней АБ с однопутными правилами движения, а также по неправильному пути двухпутного перегона по АЛСН?

4. Кто производит разъединение и соединение тормозных рукавов при маневрах?

5. Ночь. Требуется определить, какой поезд приближается к Вам

Билет № 46

- Какие согласно общему требованию ПТЭ наибольшие установленные скорости движения пассажирских, рефрижераторных и грузовых поездов должны обеспечивать сооружения и устройства инфраструктуры железнодорожного транспорта?

2. На каких единицах подвижного состава должна указываться конструкционная скорость?

3. При наличии группового выходного (маршрутного) светофора неисправен маршрутный указатель пути отправления (цифрами зеленого цвета). Как отправить поезд?

4. Разрешено ли передвигать вагоны вручную?

5. Тёмное время суток. Маневровый локомотив. Радиосвязь с машинистом неисправна. Составитель обращен лицом к локомотиву (на рисунке показан вид ручного сигнального фонаря со стороны машиниста). Какой из вариантов подачи ручных сигналов нужно применить, чтобы локомотив двигался на составителя?

Билет № 47

- Какие максимальные скорости движения высокоскоростных и скоростных пассажирских поездов предусматривается при условии реализации требований к  сооружениям и устройствам?

2. На какие единицы подвижного состава должны вестись технические паспорта?

3. Ведущий локомотив поезда находится за выходным (маршрутным) светофором с разрешающим показанием, машинист его не видит. Что должен сделать ДСП, чтобы отправить поезд?

4. Кто может распоряжаться маневрами на станции?

5. Какой сигнал должен подавать машинист свистком локомотива?

Билет № 48

- Какая максимальная скорость движения грузовых поездов предусматривается при условии приведения  сооружений и устройств в соответствие с нормами и правилами?

2. Какие единицы подвижного состава должны быть оборудованы устройствами безопасности?

3. Поезд должен следовать по станции без остановки. По маршруту следования находятся маршрутный и выходной светофоры оба открыты, перед обоими имеются повторительные светофоры. Повторительный светофор выходного зеленым огнем не загорается (остается погасшим). Что и когда должен сделать ДСП ?

4. Кто является руководителем маневров (в общих случаях)?

5. Плохая видимость (туман). Какой оповестительный сигнал должен подавать свистком локомотива машинист прибывающего поезда?

Билет № 49

- Каким требованиям должны удовлетворять сооружения и устройства железнодорожного транспорта от железнодорожной станции примыкания до территории промышленных предприятий?

- В каких случаях допускается выпускать в эксплуатацию подвижной состав с трещиной в диске колеса?

- Какое разрешение ДСП должен выдать машинисту подталкивающего локомотива или руководителю работ хозяйственного поезда для возвращения с перегона на станцию отправления (перегон не закрывается) при неисправности или отсутствии ключа-жезла перегона (данного пути перегона?

4 .Обязанности руководителя маневров.

5. Какой сигнал должен подавать машинист свистком локомотива?

Билет № 50

- Каким должно быть расстояние между осями путей на двухпутных перегонах на прямых участках?

2. Какими тормозными устройствами должны быть оборудованы пассажирские вагоны и локомотивы?

3. Двухпутный перегон с односторонней АБ по каждому пути оборудован устройствами для движения поездов по неправильному пути по сигналам АЛСН. Требуется отправить хозяйственный поезд   для выгрузки материалов верхнего строения пути по неправильному пути перегона с возвращением обратно (без закрытия пути для движения). По каким разрешениям поезд будет следовать к месту работ и обратно?

4. Кто должен быть ознакомлен с планом предстоящий маневровой работы?

5. ПДБ обнаружил лопнувший рельс на II-м главном пути, имеет при себе духовой рожок. Какой звуковой сигнал он должен подать в показанной на рисунке ситуации?

Билет № 51

- Каким должно быть расстояние между осями второго и третьего путей на 3-хпутной и 4-хпутной линии на прямых участках пути?

2. Что должны обеспечивать автоматические тормоза?

3.На перегон отправляется хозяйственный поезд, состоящий из трех единиц специального самоходного подвижного состава (ССПС), с разъединением их на перегоне и  возвращением обратно. На основании какого разрешения эти подвижные единицы  будут следовать обратно на станцию отправления?

4.В чем руководитель маневров должен убедиться перед началом маневров?

5. Горит груз (пиломатериалы) в полувагоне. Какой звуковой сигнал должны подавать работники на станции?

Билет № 52

- Каким должно быть расстояние между осями смежных путей на станциях на прямых участках?

- Максимальная высота оси автосцепки над уровнем головок рельсов у локомотивов, пассажирских (без пассажиров) и грузовых порожних вагонов?

- В каком документе свидетельствуется надежность шунтирования рельсовых цепей подвижной единицей ССПС?

- Какими способами руководитель маневров может передавать запросы (задания) на приготовление маневровых маршрутов?

5.Какие из показанных на рисунке сигналов являются круглосуточными?

Билет № 53

- Каким должно быть расстояние между осями смежных второстепенных путей и путей грузовых районов на станциях?

2. Минимальная высота оси автосцепки над уровнем головок рельсов у локомотивов и пассажирских вагонов с людьми?

3. Какие разрешения ДСП может выдать машинисту для отправления поезда № 23 на правильный 1-й путь двухпутного перегона с односторонней АБ при запрещающем показании выходного светофора?

4.Где должен находиться руководитель маневров во время передвижений маневровых составов?

5. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, показанной на схеме?

Билет № 54

- Какое допускается минимальное расстояние между осями главных путей при расположении их крайними на станции?

2.Максимальная высота оси автосцепки над уровнем головок рельсов у грузовых груженых вагонов?

3.Какие разрешения из нижеперечисленных ДСП может выдать машинисту для отправления поезда № 2641 на неправильный 2-й путь двухпутного перегона с двусторонней АБ по каждому пути при двухпутных правилах при запрещающем показании выходного светофора?

4.В каких случаях должна обеспечиваться видимость машинистом или его помощником подаваемых им ручных сигналов?

5. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, показанной на схеме?

Билет № 55

- Какое минимальное расстояние допускается между осями путей, предназначенных для перегрузки грузов и контейнеров из вагона в вагон?

2.Максимальная высота оси автосцепки над уровнем головок рельсов у ССПС: в порожнем состоянии?

3.По каким разрешениям может быть отправлен поезд № 42 по неправильному 1-му главному пути двухпутного перегона, оборудованного АБ и устройствами для движения поездов по неправильному пути по сигналам АЛСН, в случае невозможности открытия выходного светофора из-за неисправности?

4.За чем руководитель маневров должен следить при движении состава вагонами вперед?

5. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, показанной на схеме?

Билет № 56

- На каком расстоянии от наружной грани головки крайнего рельса могут располагаться грузы при их высоте до 1200 мм?

2.Разница по высоте между продольными осями автосцепок в грузовом поезде (не более)?

3.Что требуется от ДСП, чтобы отправить поезд на однопутный перегон или по неправильному пути двухпутного перегона с двусторонней автоблокировкой при запрещающем показании выходного светофора?

4.Допускается ли пропуск подвижного состава по взрезанной стрелке при маневрах?

5. Выберите правильное показание входного светофора «НД»

Билет № 57

- На каком расстоянии от наружной грани головки крайнего рельса могут располагаться грузы при их высоте более 1200 мм?

2.Разница по высоте между продольными осями автосцепок между локомотивом и первым груженым вагоном грузового поезда (не более)?

3.Со станции отправлен поезд, Время, необходимое для проследования первого блок-участка истекло, а участок продолжает показывать занятость. Попытки ДСП выяснить фактическую свободность блок-участка  (по радиосвязи и другими способами) результата не дают. Через какое время ДСП может отправить следующий поезд при запрещающем показании выходного светофора?

4.Допускается ли кратковременное оставление вагонов без локомотива в процессе маневровой работы без их закрепления?

5. На перегоне А – В двусторонняя автоблокировка. С какой максимальной скоростью одиночный электровоз может следовать на I-й главный путь?

Билет № 58

- Высота высоких и низких пассажирских и грузовых платформ от уровня верха головок рельсов, расположенных в прямых участках железнодорожных линий со смешанным движением пассажирских и грузовых поездов

2.Разница по высоте между продольными осями автосцепок в пассажирском поезде, следующем со скоростью до 120 км/час (не более)?

3.По каким разрешениям отправляющийся со станции поезд на однопутный перегон с двусторонней АБ может проследовать маршрутный светофор с запрещающим показанием?

4.Кто отвечает за надежность сцепления вагонов в маневровом составе?

5. С какой скоростью поезд может проследовать входной светофор «Ч»?

Билет № 59

- Расстояние от оси железнодорожного пути до высоких и низких пассажирских и грузовых платформ, расположенных в прямых участках железнодорожных линий со смешанным движением пассажирских и грузовых поездов

2.Разница по высоте между продольными осями автосцепок в пассажирском поезде, следующем со скоростью 121 - 140 км/час (не более)?

3.Поезд отправился со станции при запрещающем показании выходного светофора. С какого момента и при каком условии машинист может начать руководствоваться сигналами локомотивного светофора (указать наиболее ранний момент по времени согласно ИДП)?

4.Обязанности локомотивной бригады при производстве маневров.

5. Первоочередные действия ДСП в заданной ситуации

Билет № 60

- Где должны находиться в постоянной готовности восстановительные и пожарные поезда?

2.Разница по высоте между продольными осями автосцепок между локомотивом и первым вагоном пассажирского поезда (не более)?

3.На выходном светофоре неисправен маршрутный указатель направления (белого цвета). Что должен сделать ДСП, чтобы отправить поезд?

4.В каких случаях машинист может начать маневровые передвижения вагонами вперед?

5. На перегоне А – В двусторонняя автоблокировка. С какой максимальной скоростью одиночный электровоз может следовать на I-й главный  путь?

Билет № 61

- Кто определяет периодичность комиссионного осмотра стрелочных переводов, главных и приемо-отправочных путей железнодорожных станций, сроки и мероприятия по устранению обнаруженных неисправностей, а также порядок учета результатов осмотра?

2.Разница по высоте между продольными осями автосцепок между локомотивом и единицей специального подвижного состава (не более)?

3.При ложной занятости перегона по приказу ДНЦ  изменено направление движения по АБ при помощи вспомогательных кнопок. Остальные устройства СЦБ работают нормально. Можно ли и при каких условиях отправить поезд по открытому выходному светофору?

4.Чем руководствуется машинист одиночного локомотива при маневровых передвижениях по станционным путям если, руководитель маневров находится на локомотиве?

5. На каких светофорах нельзя пользоваться пригласительным сигналом, и он не должен быть на них установлен?

Билет № 62

- Как обеспечивается производство ремонтных и строительных и работ на ж. д. путях, искусственных сооружениях, контактной сети, устройствах СЦБ и технологической электросвязи без нарушения графика движения поездов?

2.Кто является ответственным за техническое состояние автосцепных устройств и правильное сцепление вагонов в составе поезда перед отправлением на железнодорожных станциях?

3.Всякая телефонная и радиосвязь между ДСП станций А и Б, а также с поездным диспетчером отсутствует (внезапно прервалась). Перегон между А и Б однопутный с двусторонней автоблокировкой. Направление автоблокировки установлено от Б к А. Станция Б имеет к отправлению на станцию А поезд № 2356. Перегон и блок-участки удаления на табло станции Б показывают свободность. Как отправить поезд?

4.При каком условии разрешается пропускать локомотив (маневровый состав) на путь, с которого отправляется пассажирский поезд?

5. Пассажирский поезд имеет стоянку на станции по расписанию для посадки-высадки пассажиров. Что  может не позволить машинисту пассажирского поезда немедленно выполнить требование зеленого огня на выходном светофоре  – отправиться со станции?

Билет № 63

- Как производятся ремонтные работы на перегонах в период времени, не предусмотренный в графике движения поездов?

2.Кто является ответственным за правильное сцепление локомотива с первым вагоном поезда?

3.Всякая телефонная и радиосвязь между ДСП станций А и Б, а также с поездным диспетчером отсутствует (внезапно прервалась). Перегон между А и Б однопутный с двусторонней автоблокировкой. Направление автоблокировки установлено от Б к А. Станция А имеет к отправлению на станцию Б поезд № 2355. Перегон и блок-участки удаления на табло станции А показывают свободность. Как отправить поезд?

4.Маневры на нецентрализованных стрелках. Дежурный стрелочного поста дал сигнал о готовности маршрута. Состав приведен в движение вагонами вперед. Происходит взрез стрелки. Кто несет ответственность согласно ИДП?

5.Во время стоянки пассажирского поезда на станции проводник вагона устранял неисправность приводного ремня генератора. Работа производилась под наблюдением механика-бригадира поезда, который свои обязанности, предусмотренные для этого случая, выполнил полностью. При трогании поезда для отправления проводник оказался тяжело травмированным. В результате чего и по чьей вине травмирован проводник?

Билет № 64

- С кем и какой вид связи должен в обязательном порядке установить руководитель работ на перегоне, на время производства работ, вызывающих перерыв движения поездов (в том числе и во время технологических окон)?

- В каких случаях допускается выдача под поезд локомотивов, выработавших срок службы?

- При каких неисправностях устройств СЦБ действие автоблокировки должно быть прекращено?

4.Можно ли использовать для закрепления состава автоматические тормоза?

5. На перегоне А – Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А – В движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А?

Билет № 65

- В каких случаях запрещается приступать к производству ремонтных работ?

- Что должно проверяться при техническом обслуживании локомотивов, мотор-вагонного и специального самоходного подвижного состава?

- Порядок действий ДСП при получении им сообщения об обнаружении неисправности автоблокировки, в соответствии с ИДП

4.В каких случаях согласно ИДП закрепление вагонов (составов) должно производиться с обязательным накатом колес на тормозные башмаки?

5. Выберите правильное показание выходного светофора «Ч2»

Билет № 66

- В каких случаях можно осуществлять производство работ при отсутствии связи между руководителем работ и сигналистами?

- В каких случаях можно выпускать локомотив при неисправности средств пожаротушения?

- При какой поездной обстановке  поездной диспетчер может передать приказ о восстановлении действия автоблокировки по правильному пути двухпутного перегона (указать наиболее ранний момент после устранения неисправности АБ)?

4.На каких станционных путях не допускается оставление  без локомотива составов поездов?

5. На перегоне А – Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А – В движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А?

Билет № 67

- С кем в обязательном порядке должно быть согласовано производство работ, требующих ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, на участках оборудованных диспетчерской централизацией?

2.Какая периодичность комиссионного осмотра локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава при круглогодичной эксплуатации?

3.Разрешением на проследование каких светофоров с запрещающим показанием, расположенных на станции, является путевая записка ф. ДУ-50, выданная машинисту отправляющегося поезда после прекращения действия автоблокировки?

4.Станционный путь  не изолирован от выхода подвижного состава на перегон и(или) маршруты следования поездов. Маневры производятся с постановкой локомотива со стороны спуска. Требуется ли включать автотормоза в маневровом составе и при каких обстоятельствах?

5. На перегоне А–Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А–В движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А?

Билет № 68

1.На каком основании производится закрытие и открытие перегона или железнодорожных путей общего пользования?

- Что является гарантийным участком для пассажирских поездов?

- Поезд следует двойной тягой и с толкачом на весь перегон. Машинистам каких локомотивов выдаются письменные разрешения при отправлении?

4.На каком основании станционный работник имеет право закрепить состав поезда или снять закрепление на приемо-отправочном пути станции?

5. Укажите светофоры, показания которых соответствуют показанию локомотивного светофора

Билет № 69

1.Какие требования предъявляются к участкам обращения пассажирских поездов со скоростями более 140 км/ч?

2.На какие категории подразделяются пассажирские поезда (кроме пригородных)?

3.Однопутный перегон с двусторонней автоблокировкой. Поездная диспетчерская связь прервана, поездная межстанционная между станциями А и Б действует. Станция А, имеет к отправлению поезд № 2642, но направление автоблокировки установлено от Б к А, и изменить его кнопками основного и вспомогательного режимов оказалось невозможным из-за неисправности. Указать порядок обмена поездными телефонограммами между ДСП станций А и Б по установлению движения поездов по ТСС .

4.В каком нормативном акте установлены максимально допускаемые скорости движения при маневровой работе (по сети железных дорог)?

5. Выберите правильный вариант показания светофора литер «2»

Билет № 70

1.Чему должны соответствовать сооружения и устройства на перегонах и железнодорожных станциях при скоростях движения более 200 км/ч?

2.Какие пункты являются раздельными пунктами при движении поездов на однопутных участках пути?

3.Что служит разрешением на занятие поездом первого блок-участка?

4.В каком документе устанавливается конкретный порядок производства маневров на станциях, имеющих горочные устройства для сортировки вагонов?

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути

Билет № 70

Билет № 71

1.Какой путь уложен быть уложен на железнодорожной линии, на которой осуществляется движение пассажирских поездов со скоростями более 140 км/ч?

- Что является границами раздельного пункта на электрифицированных однопутных участках?

- При каких неисправностях АЛСН действие АЛСН должно быть прекращено?

4.Какие вагоны при нахождении на сортировочных путях должны ограждаться со стороны горки охранными тормозными башмаками?

5. С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого проходного светофора?

Билет №  72

1.Где должны устанавливаться ограждения  железнодорожных линий на участках обращения пассажирских поездов со скоростями более 160 км/ч?

- Чем принципиально отличается установление границ раздельного пункта на двухпутных участках от однопутных?

3.При ложной занятости скольких блок-участков подряд прекращается действие автоматической локомотивной сигнализации (АЛСО) как самостоятельного средства сигнализации и связи?

4.Какой подвижной состав может быть пропущен чрез сортировочную горку только с маневровым локомотивом?

5. С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого проходного светофора?

Билет № 73

- Чем должны быть оборудованы платформы, расположенные у железнодорожных путей общего пользования, по которым пропускаются пассажирские поезда со скоростью более 200 км/ч?

- Чем принципиально отличается установление границ раздельного пункта на двухпутных участках от однопутных?

- Что является основным средством сигнализации и связи на участках, оборудованных диспетчерской сигнализацией (ДЦ)?

4.Какой подвижной состав не допускается пропускать через сортировочные горки?

5. С какой максимальной скоростью машинисту поезда разрешается проследовать проходной светофор литер?

Билет № 74

1.По каким путям допускается следование пассажирских поездов со скоростью более 140 км/ч при сквозном пропуске?

2.К какой категории относятся пути локомотивного депо, расположенного на станции?

- Какие устройства  станции поездной диспетчер может передавать на резерное и на местное управления?

4.Скорость соединения отцепов из 12-ти и 5-ти вагонных рефрижераторных  секций с вагонами, стоящими на подгорочных путях при роспуске с горки, не более?

5. С какой максимальной скоростью может следовать поезд из позиции 3 до проходного светофора литер 5 ?

Билет № 75

1.В каких случаях допускается движение пассажирских поездов со скоростями более 200 км/ч по участкам, на которых железнодорожные пути пересекаются в одном уровне с автомобильными дорогами, трамвайными и троллейбусными линиями?

- Какие железнодорожные пути должны иметь номера?

- В каком порядке производится прием, отправление поездов и маневровая работа на станции, переданной ДНЦ на резервное управление?

4.На каком расстоянии от рельсового стыка запрещается устанавливать тормозные башмаки для торможения отцепов?

5. При неисправности каких светофоров не может быть использовано разрешение на бланке зеленого цвета ф. ДУ-54 с заполнением пункта 1?

Билет № 76

1.Чем должны быть оборудованы  инфраструктура и подвижной состав на участках обращения пассажирских поездов со скоростями более 200 км/ч?

- Что регламентирует техническо-распорядительный акт (ТРА) станции?

3.Что является разрешением для отправления хозяйственных поездов с работой на перегон, оборудованный ДЦ?

4.Где запрещается устанавливать тормозные башмаки для торможения отцепов?

- Какие светофоры при их неисправности поезда могут проследовать порядком, установленным п. 30, 32, 34 приложения 9 ИДП (прием поездов при запрещающих показаниях светофоров)?

Билет № 77

1.Какие условия продольного профиля для расположения железнодорожных станций, разъездов и обгонных пунктов являются нормальными?

2.Для каких работников порядок, установленный ТРА, является обязательным?

3.Что является разрешением для отправления восстановительных поездов с работой на перегон, оборудованный ДЦ?

4.Порядок выезда маневрового состава за границу станции по правильному пути двухпутного перегона.

5. Выберите правильный вариант ограждения

Билет № 78

1.Допускаемый уклон для расположения железнодорожных станций, разъездов и обгонных пунктов в трудных топографических условиях проектирования?

2. Какие стрелки электрической централизации должны находиться в нормальном положении, в которое они должны устанавливаться автоматически, а при отсутствии устройств автовозврата или их неисправности - переводиться в это положение ДСП (ДНЦ)?

3.В каких случаях при ДЦ стрелки при маневрах может переводить составитель поездов, главный кондуктор и другой работник согласно местной инструкции?

4.Порядок выезда маневрового состава за границу станции на однопутный перегон или по неправильному пути двухпутного перегона при двусторонней автоблокировке?

5. На каком расстоянии от сигнального знака «Начало опасного места» должен быть в данной ситуации установлен желтый щит?

Билет № 79

1.Какое основное условие, при котором допускается проектирование разъездов, обгонных пунктов и промежуточных станций продольного и полупродольного типов в особо трудных топографических условиях на уклонах круче 0, 0025 в пределах станционной площадки?

2.Какое нормальное положение установлено ПТЭ для входных нецентрализованных стрелок, расположенных на главных путях станций однопутных линий?

3.Каким порядком должны переводиться стрелки в случае ложной занятости соответствующего стрелочного изолированного участка на станции, входящей в участок ДЦ?

4.Порядок выезда маневрового состава за границу станции на однопутный перегон при полуавтоматической блокировке?

5. Содержание записи, которую сделал ПД в Журнале осмотра:
«На 8-м приемо-отправочном пути производится смена рельсов. Стрелка 15 заперта по направлению 9 -го пути, стрелка 14 - по направлению 7 пути.
ПД». Полностью ли ПД сделал запись в Журнале осмотра, и если нет, то чего не достает в соответствии с заданной ситуацией?

Билет № 80

1.Какое из существенных требований ПТЭ распространяется как для стационарных устройств для закрепления вагонов, так и для предохранительных тупиков, охранных стрелок, сбрасывающих башмаков, сбрасывающих остряков, сбрасывающих стрелок?

2.Какое нормальное положение установлено ПТЭ для нецентрализованных стрелок, расположенных на главных путях станций двухпутных линий?

3.Что должен сделать поездной диспетчер при неисправности автоблокировки на перегоне, входящем в участок ДЦ?

4.Порядок выезда маневрового состава за границу станции на однопутный  перегон при электрожезловой системе?

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути

Билет № 81

1.В кривых каких радиусов допускается расположение станций, разъездов, обгонных пунктов, отдельных парков и вытяжных путей станций в трудных топографических условиях?

2.В каких случаях установка стрелок в  нормальное положение не обязательна?

3.Порядок действия ДНЦ при поступлении информации о срабатывании УКСПС.

4.Виды письменных предупреждений

- Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути

Билет № 82

1.Периодичность плановых проверок продольных профилей станционных путей (кроме сортировочных горок, подгорочных путей и профилированных вытяжек)?

2.В ведении каких работников находится пост управления стрелками и сигналами?

3.Разрешающие показания каких светофоров могут служить разрешением машинисту на занятие перегонов  при полуавтоматической блокировке (ПАБ)?

4.На какой срок может подавать заявки о выдаче предупреждений в связи с производством плновых работ дорожный мастер (ПД)?

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути

Билет № 83

1.Периодичность плановых проверок продольных профилей сортировочных горок, подгорочных путей и профилированных вытяжек?

2.Кто переводит централизованные стрелки при приготовлении маршрута для приема и отправления поездов?

3.Однопутный перегон между станциями А и Б, оборудованный ПАБ. Со станции А отправлен поезд. Что должен получить ДСП станции А, чтобы открыть выходной светофор следующему попутному поезду на станцию Б?

4.На какой срок могут подавать заявки о выдаче предупреждений в связи с выполнением предвиденных работ начальники дистанций сигнализации и связи?

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути

Билет № 84

1.Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок рельсов на прямых участках пути и на кривых радиусом 350 м и более?

2.У кого из работников должны храниться ключи от запертых в маршрутах приема и отправления поездов нецентрализованных стрелок, не оборудованных ключевой зависимостью?

3.Двухпутный перегон, оборудованный ПАБ. На станции А ДСП открыл выходной светофор поезду для отправления на станцию Б по правильному пути, а затем перекрыл его в связи с неготовностью поезда к отправлению. Какие действия должен произвести ДСП станции А?

4.На какой срок может подавать заявки о выдаче предупреждений в связи с выполнением предвиденных работ начальник отделения железной дороги (главный инженер железной дороги)?

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути

Билет № 85

1.Допускаемые (не требующие устранения) отклонения от номинальной ширины колеи на прямых и кривых участках пути: по сужению(-)/по уширению(+)?

2. Кто из работников может переводить централизованные стрелки со станционного поста централизации при маневровой работе?

3.Двухпутный перегон, оборудованный ПАБ. На станции А  ДСП открыл выходной светофор поезду для отправления на станцию Б по правильному пути, а затем перекрыл его в связи с неготовностью поезда к отправлению. Что является разрешением на отправлении со станции А поезду того же направления с соседнего пути?

4.Кем подаются заявки о выдаче предупреждений на срок более 10 суток?

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути

Билет № 86

Ширина колеи, при которой закрывается движение?

2. При каких условиях руководитель маневров (составитель поездов) может переводить централизованные стрелки при маневрах?

3.Однопутный перегон, оборудованный ПАБ. ДСП станции А открыл выходной светофор для отправления поезда на станцию Б, а затем перекрыл его по распоряжению ДНЦ, который решил первым отправить поезд со станции Б на станцию А. По какому разрешению ДСП станции Б может отправить поезд?

4.В чей адрес и какими способами должны поступать заявки на выдачу предупреждений  в связи с предвиденными работами?

5. Выберите правильный вариант ограждения препятствия на пути

Билет № 87

1.Требуемые марки крестовин стрелочных переводов на главных и приемо-отправочных путях, где пассажирские поезда следуют с отклонением на боковые пути, не круче: обыкновенные – перекрестные?

2. В чьем распоряжении находятся стрелочные переводы примыкания к путям станции путей, переданных в ведение других подразделений?

3.В каких случаях при отправлении поездов на перегоны, оборудованные ПАБ, машинистам выдается письменное разрешение на бланке зеленого цвета формы ДУ-52 с заполнением пункта 2?

4.Что является подтверждением принятия заявки к исполнению в случае передачи ее телеграммой (телефонограммой) в установленные адреса?

5. Содержание записи, которую сделал  ПД в Журнале осмотра: На I главном пути будет производиться подъемка пути до 6 см. Скорость следования поезда по месту работ не более 25 км/час. ПД. Может ли ДСП подписать такую запись ПД и разрешить приступить к работам?

Билет № 88

1.Требуемые марки крестовин стрелочных переводов на приемо-отправочных путях грузового движения (на ж. д. линиях общего пользования), не круче: несимметричные – симметричные?

2. Кто осуществляет контроль технического состояния централизованных стрелочных переводов?

3.Как отправить поезд с возвращением обратно на станцию отправления при полуавтоматической блокировке на однопутный перегон или по правильному пути двухпутного перегона (перегон без путевых постов, устройства СЦБ исправны)?

4.Что является подтверждением принятия письменной заявки к исполнению?

5. Выберите правильный вариант ограждения

Билет № 89

1.Не допускаемое в эксплуатации стрелочного перевода отставание остряка от рамного рельса, измеряемое против первой тяги при запертом положении стрелки?

2. Какое средство является основным для передачи указаний при маневрах?

3.Поезд отправляется на перегон, оборудованный ПАБ, с возвращением на станцию отправления. Место остановки находится за первым по ходу путевым постом. По каким разрешениям поезд проследует путевой пост туда и обратно?

4.В каких случаях можно приступить к выполнению плановых работ до выдачи предупреждения?

5. Как оградить опасное место, требующее уменьшения скорости, на 6 пути станции А?

Билет № 90

1.Не допускаемое в эксплуатации стрелочного перевода выкрашивание остряка (на путях общего пользования) на путях:  главных – приемо-отправочных – прочих станционных соответственно в миллиметрах?

2. Какое первое и главное условие, позволяющее машинисту приводить в движение локомотив (маневровый состав) при производстве маневров?

3.Поезд отправляется на перегон, оборудованный ПАБ, с подталкивающим локомотивом, возвращающимся обратно на станцию отправления. Какой порядок отправления такого поезда и возвращения подталкивающего локомотива?

4.При возникновении непредвиденных обстоятельств, угрожающих безопасности движения, кому передается заявка на выдачу предупреждения (участок не включен в ДЦ)?

5. За какой светофор выезжает маневровый состав?

Билет № 91

1.Не допускаемое в эксплуатации стрелочного перевода  понижение остряка относительно рамного рельса, измеряемое в сечении, где ширина головки остряка поверху 50 мм и более?

2. Что обязан сделать машинист, кроме получения команды (сигнала) руководителя маневров, перед выездом на стрелки централизованного маневрового маршрута при нормальной работе устройств СЦБ (план предстоящего передвижения до машиниста ранее доведен руководителем маневров)?

3.ДСП путевого поста на перегоне, оборудованном ПАБ, получил уведомление о следовании поезда с подталкивающим локомотивом. Фактически поезд проследовал без подталкивающего локомотива. Действия ДСП поста?

4.Первоочередные действия ДСП, получившего заявку на экстренную выдачу предупреждений?

5. Какие из показанных на схеме сигналов являются «Сигнальными указателями?

Билет № 92

1.Не допускаемое в эксплуатации стрелочного перевода  расстояние между рабочими гранями сердечника крестовины и головки контррельса?

2. Максимально допускаемая скорость при следовании по свободному пути одиночного локомотива или маневрового состава локомотивом вперед с включенными и опробованными автотормозами (не более)?

3.При каких неисправностях действие ПАБ прекращается?

4.Основное условие, которое должно соблюдаться при передаче непредвиденно возникших предупреждений машинистам поездов по радиосвязи, если опасное место находится на станции или на впереди лежащем перегоне, а поезд подходит к станции или уже вступил на станцию?

5. С какой максимальной скоростью одиночный электровоз, выехавший маневровым порядком с 4-го пути за светофор М2, может следовать на I-й главный путь?

Билет № 93

1.Не допускаемое в эксплуатации стрелочного перевода  расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика?

2. Максимально допускаемая скорость при движении маневрового состава вагонами вперед по свободному пути, а также при движении восстановительных и пожарных поездов (не более)?

3.Что является разрешением машинисту  на следование до соседнего пункта после прекращения действия ПАБ?

4.Что должен делать ДСП при непредвиденно возникшей необходимости выдавать предупреждения поездам, следующим на прилегающий к станции перегон, после  выдачи предупреждения первому поезду и доклада об этом ДНЦ?

5. Для какого из показанных вариантов движения поезда в дневное время при хорошей видимости обозначение локомотива сигналами является неправильным?

Билет № 94

1.При какой неисправности крепления контррельса запрещается эксплуатировать стрелочный перевод?

2. Максимально допускаемая скорость при движении маневрового состава с вагонами, занятыми людьми, с проводниками и командами, сопровождающими грузы, а также с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5 -й и 6-й степеней негабаритности (не более)?

3.Что является разрешением на проследование маршрутного светофора с запрещающим показанием при ПАБ?

4.Как ведется нумерация предупреждений в Книге для записи предупреждений?

5. Выберите вариант, при котором сигнализация соответствует заданным условиям движения поезда в ночное время суток

Билет № 95

1.В каких случаях разрешено эксплуатировать стрелочный перевод при разъединение стрелочных остряков с тягами?

2. Максимально допускаемая скорость подхода локомотива (одиночного или с вагонами) к вагонам (не более)?

3.Порядок отправления поезда с подталкивающим локомотивом, следующим по всему перегону при электрожезловой системе.

4.Что обязан сделать ДСП станции, ограничивающей перегон, перед наступлением срока действия предупреждения?

5. Однопутный перегон. Выберите правильный вариант осигналивания одиночного локомотива ночью при следовании в направлении, указанном стрелкой

Билет № 96

1.Какие нецентрализованные стрелки должны быть оборудованы стрелочными контрольными замками?

2. Что требуется для производства маневров с выходом за границу станции на однопутных участках и на двухпутных по неправильному пути?

3.При каких неисправностях действие электрожезловой системы прекращается?

4.Как обязан ДСП проверить наличие действующего предупреждения перед отправлением поезда по неправильному пути двухпутного перегона?

5. Какому из указанных вариантов соответствует ограждение хвоста поезда?

Билет № 97

1.Какие стрелки должны быть оборудованы стрелочными указателями?

2. Что требуется для производства маневров с выходом за границу станции на двухпутных участках по правильному пути?

3.По каким видам связи допускается обмен поездными телефонограммами между ДСП соседних станций при движении поездов по телефонным средствам связи (ТСС)?

4.Кто имеет право отменить предупреждение, установленное до отмены?

5. Ночь. Требуется определить, какой поезд приближается к Вам

Билет № 98

1.Чем должны быть оборудованы железнодорожные переезды?

2. В каких случаях должны включаться автотормоза вагонов при производстве маневров на станционных путях, расположенных на уклонах, где создается опасность ухода подвижного состава на перегон и маршруты следования поездов?

3.При наличии каких записей в Журнале поездных телефонограмм разрешается заполнять путевую записку ф. ДУ-50 для вручения ее машинисту на однопутном перегоне?

4.Когда прекращается выдача предупреждений, установленных до отмены?

5. Тёмное время суток. Маневровый локомотив. Радиосвязь с машинистом неисправна. Составитель обращен лицом к локомотиву (на рисунке показан вид ручного сигнального фонаря со стороны машиниста). Какой из вариантов подачи ручных сигналов нужно применить, чтобы локомотив двигался на составителя?

Билет № 99

1.Минимальная полезная длина предохранительного тупика (для путей общего пользования)?

2. Какой подвижной состав запрещается распускать толчками и с сортировочной горки?

3.При наличии каких записей в Журнале поездных телефонограмм разрешается заполнять путевую записку ф. ДУ-50 для вручения ее машинисту на  двухпутном перегоне?

4.Как можно отправить поезд на перегон, с которого получено заявление о наличии препятствия для нормального движения?

5. Какой сигнал должен подавать машинист свистком локомотива?

Билет № 100

1.Место установки предельных столбиков: в середине междупутья, где расстояние между осями сходящихся путей составляет?

2. Как разрешается пропускать через сортировочную горку груженые и порожние транспортеры, имеющие 12 и более осей, груженые транспортеры сцепного типа грузоподъемностью 120 тонн при наличии в сцепе одной или двух промежуточных платформ?

3.Какие действия  не допускаются при организации движения поездов по ТСС?

4.Когда (при каких условиях) ДСП может прекратить выдачу предупреждений, включенных в приказ начальника железной дороги?

5. Плохая видимость (туман). Какой оповестительный сигнал должен подавать свистком локомотива машинист прибывающего поезда?

Билет № 101

1.Что должна обеспечивать поездная радиосвязь?

2. Какие условия должны быть выполнены при стоянке на железнодорожной станции, вне поездов, вагонов с опасными грузами класса 1 (ВМ) и цистерн со сжиженными газами?

3.Какое право дает Путевая записка машинисту?

4.В каком случае при нарушении нормального действия устройств СЦБ ДСП разрешается возобновить пользование показаниями контрольных приборов аппарата управления без отметки электромеханика СЦБ (ШН) в Журнале осмотра об устранении неисправности?

5. Какой сигнал должен подавать машинист свистком локомотива?

Билет № 102

1.На каких участках железнодорожных линий дополнительно должна быть перегонная связь и связь для ведения переговоров по вопросам электроснабжения?

2. Кто руководит маневровыми передвижениями локомотива, не обслуживаемого составительской бригадой или главным кондуктором?

3.Станция расположена на однопутном участке (ограничивает два смежных однопутных перегона, других примыканий нет). Сколько журналов поездных телефонограмм ведется на этой станции и как используются их страницы?

4.В чем обязан убедиться ДСП перед переводом стрелки под вспомогательную кнопку («ВК»)?

5. ПДБ обнаружил лопнувший рельс на II-м главном пути, имеет при себе духовой рожок. Какой звуковой сигнал он должен подать в показанной на рисунке ситуации?

Билет № 103

1.Устойчивую двустороннюю связь с какими работниками, выполняющими командные функции по управлению движением, должна обеспечивать поездная радиосвязь машинистов локомотивов, моторвагонных поездов и ССПС в пределах всего диспетчерского участка?

2. Какие вагоны не допускается ставить в поезда?

3.Станция расположена на двухпутном участке (ограничивает два смежных двухпутных перегона, других примыканий нет). Сколько журналов поездных телефонограмм ведется на этой станции и как используются их страницы?

4.В каких случаях при отсутствии контроля положения стрелки при приготовлении маршрутов можно не отключать блок-контакт в электроприводе?

5. Горит груз (пиломатериалы) в полувагоне. Какой звуковой сигнал должны подавать работники на станции?

Билет № 104

1.В пределах какой зоны должна обеспечиваться взаимная радиосвязь машинистов локомотивов, моторвагонных поездов и ССПС?

2. Какие вагоны не допускается ставить в пассажирские и почтово-багажные поезда?

3.Какое единое правило ведения записей в Журнале поездных телефонограмм должно выполняться  в случаях, когда на двухпутном перегоне поезда следуют как по правильному, так и по неправильному пути?

4.Что необходимо сделать на пульте ДСП, помимо установки стрелочной рукоятки (кнопки) в соответствующее положение, чтобы после перевода стрелки курбелем получить контроль ее положения, если изолированный участок, в который входит стрелка, показывает занятость?

5. Какие из показанных на рисунке сигналов являются круглосуточными?

Билет № 105

1.В пределах какой зоны должна обеспечиваться радиосвязь машиниста пассажирского поезда с начальником (механиком-бригадиром) поезда и с помощником машиниста при выходе его из кабины для ограждения поезда (с использованием последними носимых радиостанций)?

2. При каких условиях допускается постановка вагонов с опасными грузами и порожних цистерн из-под сжиженных газов в грузо-пассажирские поезда?

3.К станции примыкают перегоны (однопутные или двухпутные) трех и более направлений. Сколько ведется журналов поездных телефонограмм на этой станции?

4.Однопутный перегон оборудован двусторонней автоблокировкой. При движении отправляющегося на этот перегон поезда по станции самопроизвольно перекрылся выходной светофор без видимой ДСП причины. Может ли ДСП повторно открыть светофор и при каких условиях?

5. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, показанной на схеме?

Билет № 106

1.Какие средства беспроводной связи в комплексе могут использоваться для управления поездной, маневровой работой  и другими технологическими операциями на станции?

2. Как должен ставиться в грузовой поезд моторвагонный подвижной состав при следовании в ремонт или из ремонта?

3.Из-за неисправности автоблокировки на перегоне А - Б первый переход на ТСС был осуществлен в 15 час. 30 мин. 20. 04.05, второй раз - в 17 час. 50 мин, третий раз в 21 час 15 мин, четвертый раз - в 02 часа 10 мин 21.04.05, пятый раз - в 08 час. 45 мин. Нумерация исходящих поездных телефонограмм на станции А начата с первого номера при первом переходе на ТСС. Сколько раз и когда нумерация исходящих телефонограмм на станции А должна прерваться и снова быть начата с первого номера?

4.При каких условиях ДСП запрещается повторно открывать самопроизвольно перекрывшийся входной, маршрутный или выходной светофор?

5. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, показанной на схеме?

Билет № 107

1.Что должна обеспечивать станционная радиосвязь?

2. Какое прикрытие от локомотива и открытого подвижного состава с рельсами, балками, бревнами и др. подобными грузами должны иметь вагоны, занятые людьми, в грузовом поезде?

2.Как убеждаются ДСП или операторы  перед передачей поездной телефонограммы в том, что она будет передана и принята  лицом, имеющим на это право (после перехода на ТСС с основных средств сигнализации и связи)?

4.При приеме поезда на станцию один из входящих в маршрут изолированных участков кратковременно показал ложную занятость, в результате чего перекрылся входной светофор поезду, находящемуся на первом участке приближения. Имеет ли право ДСП повторно открыть входной светофор и при каких условиях?

5. Каким по своему назначению является светофор НМ1 в ситуации, показанной на схеме?

Билет № 108

1.Что должна обеспечивать ремонтно-оперативная радиосвязь?

2. Какие вагоны должны включаться в автотормозную сеть?

3.Когда проставляется время передачи-приема поездной телефонограммы?

4.Станция оборудована ЭЦ. Поезд принимается (отправляется) при запрещающем показании входного, маршрутного или выходного светофора. Стрелки заперты в маршруте открытием попутных маневровых светофоров. Обязательно ли при этом устанавливать  стрелочные рукоятки в положение по маршруту и надевать на них красные колпачки, а также замыкать маршрут кнопками замыкания стрелок («ЗС»)?

5. Выберите правильное показание входного светофора «НД»

Билет № 109

1.В каких случаях не допускается использование поездной диспетчерской, поездной межстанционной, поездной и станционной радиосвязи, стрелочной, двусторонней парковой и технологической связи?

2. На каком типе торможения должны эксплуатироваться пассажирские и почтово-багажные поезда?

3.Каким образом организуется движение при перерыве действия всех средств сигнализации и связи на однопутных и двухпутных участках?

4.В каких случаях можно ввести в действие устройства СЦБ, работа которых временно прекращалась, без убеждения в правильности индикации на аппарате управления?

5. На перегоне А – В двусторонняя автоблокировка. С какой максимальной скоростью одиночный электровоз может следовать на I-й главный путь?

Билет № 110

1.Допускается ли включение в поездную диспетчерскую связь (в обычных условиях и при отсутствии ДЦ) каких-либо других абонентов кроме ДСП, ДСЦ, операторов станций?

2. В чем главное отличие между полным и сокращенным опробованием автотормозов?

3.Какие поезда запрещается отправлять при перерыве действия всех средств сигнализации и связи?

4.Как должна закрепляться и запираться стрелка ЭЦ перед выключением ее с сохранением пользования сигналами?

5. С какой скоростью поезд может проследовать входной светофор «Ч»?

Билет № 111

1.В каких случаях в поездную диспетчерскую связь могут быть включены домашние телефоны (переговорные устройства) начальников станций и специалистов СЦБ и связи?

2. В каком случае производится полное опробование автотормозов?

3.Однопутный перегон между станциями А и Б, оборудованный полуавтоматической блокировкой (ПАБ). ДСП станции А получил от ДСП станции Б блокировочный сигнал согласия на отправление поезда № 2306. При правильно установленном маршруте отправления выходной светофор не открылся (и соответственно блок-сигнал отправления не прошел). ДСП начал вызывать по телефону станцию Б и поездного диспетчера, но при этом оказалось, что всякая связь (включая радиосвязь) между станциями и с ДНЦ потеряна. Как отправить поезд?

4.Как должна закрепляться и запираться стрелка ЭЦ перед выключением ее без сохранения пользования сигналами, если остряки стрелки отсоединяются от электропривода?

5. На перегоне А – В двусторонняя автоблокировка. С какой максимальной скоростью одиночный электровоз может следовать на I-й главный  путь?

Билет № 112

1.Могут ли включаться в поездную диспетчерскую связь телефоны дежурных по переездам?

2. В каком общем случае машинисту поезда выдается справка о тормозах формы ВУ-45?

3.Перегон А - Б двухпутный с односторонней автоблокировкой по каждому пути. 1-й главный путь закрыт для движения. По 2-му главному пути со станции А в 10час 30 мин. отправлен поезд № 2604, вслед за которым готов к отправлению поезд № 2606. По показаниям контрольных приборов ДСП заметил, что первый (ближний к станции) блок-участок при удалении поезда не показывал занятости (загорался красным огнем только второй блок-участок). На запрос ДСП машинист поезда № 2604 доложил, что поезд следует в полном составе и находится уже на третьем блок-участке удаления от станции А. Внезапно прекратилась всякая связь (включая радиосвязь) на станции А, и контрольные лампочки блок-участков удаления погасли. Перегонное время хода грузового поезда от А к Б - 20 мин. Можно ли, когда и как отправить поезд № 2606?

4.Как должна закрепляться и запираться стрелка ЭЦ перед выключением ее без сохранения пользования сигналами, если остряки стрелки не отсоединяются от электропривода?

5. На каких светофорах нельзя пользоваться пригласительным сигналом, и он не должен быть на них установлен?

Билет № 113

1.Какие абоненты должны включаться в сеть стрелочной связи?

2. Что обязан сделать осмотрщик вагонов  после сокращенного опробования автотормозов?

3.Однопутный перегон А - Б, оборудованный двусторонней автоблокировкой. Перегонное время хода 15 мин. Направление автоблокировки было установлено от А к Б, но внезапно на станции А пульт-табло погас, и прекратилась всякая связь (в том числе радиосвязь). Время 02 часа 15 мин. На станции А имеется поезд № 2311 к отправлению на станцию Б. Когда и как можно его отправить?

4.Спаренные стрелки выключаются с сохранением пользования сигналами. Как должна закрепляться и запираться стрелка, на которой работы не производятся?

5. Пассажирский поезд имеет стоянку на станции по расписанию для посадки-высадки пассажиров. Что  может не позволить машинисту пассажирского поезда немедленно выполнить требование зеленого огня на выходном светофоре  – отправиться со станции?

Билет № 114

1.На какой высоте должны находится кабельные линии связи, выполненные методом подвески, при максимальной стреле провеса от земли в населенной местности?

2. Что обязан сделать работник, на которого возложено опробование тормозов, если при сокращенном опробовании не сработают тормоза двух  хвостовых вагонов?

3.На перегоне до перерыва всех средств сигнализации и связи функционировали путевые посты как раздельные пункты. Чем отличается порядок отправления попутных поездов после перерыва связи на однопутных перегонах от двухпутных в части интервалов между поездами?

4.Кто производит и несет ответственность за надежность закрепления стрелки типовой скобой, запирания на закладку и навесной замок, а также за правильность положения выключенной стрелки в маршруте?

5. На перегоне А – Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А – В движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А?

Билет № 115

1.На какой высоте должны находится воздушные линии связи при максимальной стреле провеса от земли в населенной местности?

2. Минимальное количество тормозных башмаков, которое должно быть на поездном локомотиве и мотор-вагонном поезде?

3.Какие данные машинист остановившегося на перегоне поезда обязан сообщить ДСП (ДНЦ) при затребовании помощи?

4.Чем устанавливается движение поездов с разграничением времени?

5. Выберите правильное показание выходного светофора «Ч2»

Билет № 116

1.На какой высоте должны находится воздушные линии связи при максимальной стреле провеса от полотна пересекаемых автомобильных дорог?

2. Кто осуществляет руководство передвижением хозяйственных поездов на закрытом перегоне?

3.Что обязан сделать ДСП, получив требование о высылке восстановительного, пожарного поезда, ССПС или вспомогательного локомотива?

4.С какой скоростью должен следовать машинист первого поезда при отправлении с разграничением времени?

5. На перегоне А – Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А – В движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А?

Билет № 117

1.На какой высоте должны находится кабельные линии связи, выполненные методом подвески, при максимальной стреле провеса полотна автомобильных дорог на железнодорожных переездах?

2. Какой локомотив ставится в голове поезда, следующего с двумя или тремя действующими локомотивами?

3.По какому  разрешению восстановительные, пожарные поезда, ССПС и вспомогательные локомотивы следуют на перегон, где требуется произвести восстановительные работы (оказать помощь и др.)?

4.Вслед за какими поездами запрещается отправление поездов с разграничением времени?

5. На перегоне А–Г – двусторонняя автоблокировка. На перегоне А–В движение поездов осуществляется по правильному пути по сигналам автоблокировки (АБ), а по неправильному пути – по сигналам локомотивных светофоров (АЛСН). Куда отправляется поезд № 2835 со станции А?

Билет № 118

1.Требования к корпусам технологической электросвязи.

2. Кто имеет право давать оперативные указания о движении поездов на участке непосредственно исполнителям (т.е. оперативным работникам, связанным с движением поездов)?

3.Каким порядком восстановительные, пожарные поезда, ССПС и вспомогательные локомотивы следуют от места постоянной дислокации (пункта первоначального отправления) до раздельного пункта, ограничивающего перегон, где требуется произвести восстановительные работы (оказать помощь и др.)?

4.При каких видах связи производится отправление поездов с разграничением времени?

5. Укажите светофоры, показания которых соответствуют показанию локомотивного светофора

Билет № 119

1.С какой периодичностью проверяется работа поездной радиосвязи на участках инфраструктуры до внедрения систем удаленного мониторинга?

2. Какие условия должны выполняться в случае, если на станции в одной смене работают два и более дежурных по станции (ДСП)?

3.По истечении какого времени при невозможности соединить разъединившиеся части состава поезда на перегоне машинист обязан принять меры к закреплению отцепившейся части и вызвать вспомогательный локомотив (восстановительный поезд)?

4.Где размещаются наряды охраны или специалисты, сопровождающие вагоны с ВМ в местах стоянки на станциях?

5. Выберите правильный вариант показания светофора литер «2»

Билет № 120

1.Чем является сигнал?

2. Кто из работников, обслуживающих поезд, находящийся на станции (во время стоянки или при следовании поезда по станции), обязан подчиняться указаниям дежурного по станции (ДСП)?

3.Что обязан сделать ДСП при отправлении вспомогательного локомотива (восстановительного поезда) для оказания помощи с хвоста поезда (при разъединении поезда на перегоне), если место нахождения хвостовой части неизвестно?

4.Какие вагоны должны ставиться в качестве прикрытия вагонов с ВМ в поездах и при маневрах?

5. С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого проходного светофора?

Билет № 121

1.Основные сигнальные цвета, применяемые в сигнализации, связанной с движением поездов и маневровой работой?

2. Каким подвижным составом запрещается занимать предохранительные тупики? Каким подвижным составом запрещается занимать улавливающие тупики?

3.Двухпутный перегон А - Б оборудован автоблокировкой, в ДЦ не включен. Грузовой поезд, отправившийся со станции А по правильному пути, остановился на третьем участке удаления от станции А и не может продолжать движение вперед. Может ли машинист осадить поезд до входного сигнала станции А?

4.Можно ли в качестве прикрытия вагонов с ВМ ставить транспортеры?

5. С какой скоростью машинист должен вести поезд до первого проходного светофора?

Билет № 122

1.Что означает понятие "светофор закрыт"?

2. Какие поезда разрешается принимать на один путь, разделенный на два участка маршрутным светофором?

3.Может ли ДСП передать машинисту регистрируемый приказ на осаживание поезда с перегона до входного сигнала станции отправления?

4.В какие поезда запрещается ставить вагоны с ВМ?

5. С какой максимальной скоростью машинисту поезда разрешается проследовать проходной светофор литер?

Билет № 123

1.Что означает понятие "светофор открыт"?

2. Максимальная скорость следования поезда при приеме на железнодорожную станцию по пригласительному сигналу или специальному разрешению дежурного по железнодорожной станции?

3.Двухпутный перегон А - Б оборудован автоблокировкой, в ДЦ не включен. Грузовой поезд, отправившийся со станции А по правильному пути, остановился  головой на втором участке удаления и не может продолжать движение вперед. Хвост поезда находится на первом участке удаления от станции А. Может ли машинист осадить поезд до входного сигнала станции А?

4.На основании какого разрешения может быть оставлен состав поезда с ВМ на промежуточной станции без локомотива?

5. С какой максимальной скоростью может следовать поезд из позиции 3 до проходного светофора литер 5 ?

Билет № 124

1.В каких случаях (кроме входящих в понятие "светофор закрыт") требуется остановка поезда?

2. В каких случаях, при  наличия разрешения на занятие перегона, машинист ведущего локомотива может отправиться с пути не имеющего выходного светофора?

3.Можно ли осадить отправившийся поезд на путь отправления, если хвост поезда еще не вышел за границу станции?

4.На какое минимальное расстояние от зоны пожара должны быть удалены вагоны с ВМ?

5. Выберите правильный вариант ограждения