Содержание

| Введение………………………………………………………………………… Расчет и оценка эксплуатационной нагрузки на станции и участки расчетного полигона ………………………………………………………... Технико-эксплуатационная характеристика направления А-В-Д и участка В-К………………………………………………………………. Определение массы пассажирских и грузовых поездов на полигоне………………………………………………………………….. Определение массы пассажирского поезда………..……………… Расчет массы и числа вагонов в составе грузового поезда……..... Построение диаграммы пассажиропотока и расчет потребных размеров пассажирских поездов………………………………………... Построение диаграммы местного пассажиропотока на расчетном полигоне………………….……………………………... Составление схем формирования (композиций) пассажирских составов……………………………………………………………… Расчет размеров движения поездов для освоения заданного пассажиропотока……………………………………………………. Построение диаграммы пригородного пассажиропотока и расчет размеров движения пригородных поездов…………………………….. Построение диаграммы пригородного пассажиропотока ………. Расчет потребных размеров движения пригородных поездов для освоения заданного пассажиропотока…………………………….. Расчет объемов вагонопотока и размеров движения грузовых поездов Расчет объемов вагонопотока на полигоне……………………….. Составление среднесуточной «шахматки» груженых вагонопотоков на полигоне………………………………………... Определение избытка и недостатка порожних вагонов…………. Построение диаграммы вагонопотоков на полигоне и определение количественных показателей работ…………………………..………… Построение диаграммы вагонопотока…………………………….. Составление пробежной «шахматки» вагонопотоков……………. Определение количественных показателей работы полигона..…. Организация и оценка технологии пропуска пассажирских и грузовых поездов на отделении дороги ………………...……………………………. Разработка сокращенного графика движения пассажирских поездов на расчетном полигоне…………………...……………………………… Разработка графика движения поездов на заданном участке..……….. Расчет основных логических нормативов перевозки пассажиров и груза………………………………………………………………………. Расчет скорости перевозки пассажиров…………………………... Определение норм оборота пассажирских составов……………... Показатели использования пассажирских вагонов………………. Расчет скорости перевозки грузов………………………………… Норма оборота грузового вагона…………………………………... Показатели использования грузовых вагонов……………………. Экономическая оценка перевозочной деятельности на расчетном полигоне………………………………………………………………….. Заключение …………………………………………………………………….. Список литературы ……………………………………………………………. Приложение А………………………………………………………………….. | 4 5 5 7 7 9 11 11 13 14 16 16 18 20 20 20 25 28 28 31 33 35 35 38 39 39 40 41 42 43 44 45 48 49 50 |
| --- | --- |

Введение

Железнодорожный транспорт является основным видом транспорта, обслуживающим перевозки пассажиров и грузов.

Целью данного курсового проекта является исследование системы организации пассажирских перевозок в дальнем и местном сообщении, а также грузовое движение.

Объектом данного исследования является потенциальные пассажиропотоки и вагонопотоки на данных направлениях, для которых анализируются и рассчитываются подвижной состав, композиции составов, сроки перевозок, стоимость и прибыльность от исследуемых пассажирских перевозок.

В данном курсовом проекте ставится задача по исследованию организации пассажирских перевозок на железнодорожном направлении А-Д и участка В-К. Для решения этой задачи необходимо построить сокращенный график движения пассажирских поездов. Для построения графика необходимо составить диаграммы пассажиропотоков, рассчитать массу пассажирских поездов, разработать композицию пассажирских составов и рассчитать их населенность, определить размеры движения пассажирских и пригородных поездов.

В курсовом проекте необходимо определить нормы использования пассажирских технических средств и определить общие расходы и доходы по пассажирскому и грузовому движению.

Курсовой проект выполнен в соответствии с заданием, а также с использованием различных методических указаний и литературы.

- Расчет и оценка эксплуатационной нагрузки на станции и участки расчетного полигона

- Технико-эксплуатационная характеристика нап-равления А-В-Д и участка В-К

Исходными данными является направление А-Д, протяженнось которого составляет 571 км. На нем имеются 4 участка: А-Б (120 км), Б-В (130 км), В-Г (171 км), Г-Д (150 км). К данному направлению примыкает участок В-К, длины которого составляет 180 км.

Двухпутное железнодорожное направление и двухпутный участок В-К оборудованы автоматической блокировкой и электрической централизацией стрелок на станциях. Схема железнодорожного полигона приведена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Схема железнодорожного полигона

Пассажирское движение обслуживается локомотивомЧС-7, пригородное движение – ЭР-22. грузовое движение – ВЛ-10. Эквивалентный уклон составляет 54 Н/т, а расчетный уклон – 8 ‰ в обоих направлениях.

Среднесуточные размеры пассажиропотоков в местном сообщении на расчетном полигоне представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Среднесуточные размеры пассажиропотока в местном сообщении на расчетном полигоне (человек)

| Со станции | На станцию | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | Д | К |  |
| А | - | 900 | 5400 | 1350 | 1800 | 1350 | 10800 |
| Б |  | - | 900 | 720 | 720 | 720 | 3060 |
| В |  |  | - | 1800 | 1350 | 900 | 4050 |
| Г |  |  |  | - | 900 | 450 | 1350 |
| Д |  |  |  |  | - | 450 | 450 |
| К |  |  |  |  |  | - | - |
| Итого | - | 900 | 6300 | 3870 | 4770 | 3870 | 19710 |

Среднесуточные размеры пригородного пассажиропотока на головном участке представлены в приложении А. Нормы простоя пассажирских составов всех категорий на станции формирования – 5 часов, на станции оборотного депо – 4 часа.

На полигоне обращаются четырехосные вагоны, средняя масса брутто вагона составляет 60 тонн.

- Определение массы пассажирских и грузовых поездов на полигоне

- Определение массы пассажирского поезда

Масса пассажирского поезда определяется по формуле:

, 		(2.1)

где Nл – мощность локомотива, л.с. (1 л.с. = 0,736 кВт); Р – масса локомотива в рабочем состоянии, т; - среднеходовая скорость движения соответствующей категории пассажирского поезда, км/ч; - основное удельное сопротивление движению соответственно локомотива и вагонов при соответствующей , Н/т; iэ – эквивалентный уклон для направления, Н/т.

Вначале нам необходимо определить среднюю ходовую скорость. Она определяется по формуле:

,	(2.2)

где  - суммарное время хода пассажирских поездов по участку соответственно в нечетном и четном направлениях, мин (приложение В задания); l – длина участка.

Определим длину участков В-Б, В-Г и В-К:

l = 130+171+180 = 481 км.

Определим времена хода пассажирских поездов:

Тогда:

Основное удельное сопротивление движению локомотива и вагона определяется согласно правилам тяговых расчетов поездной работы по формулам:

- для локомотива

(2.3)

- для вагонов

(2.4)

Значит:

Далее можно определить массу пассажирского поезда:

Количество вагонов в составе поезда определяется по формуле

(2.5)

где q - средняя грузоподъемность вагона в составе поезда; принимается условно - 60 т.

Тогда

Количество вагонов в составе поезда, включая почтовый, багажный и вагон-ресторан, может ограничиваться длиной платформы:

(2.6)

где lпл – длина пассажирской платформы, м (500 м); lлок – длина пассажирского локомотива, м;  - средняя длина пассажирского вагона (24,5 м), м.

Масса скорых поездов Qск рассчитаем по аналогичной методике. Суммарное время хода пассажирского поезда принимаем с коэффициентом 0,85.

Тогда:

Определим массу скорого поезда:

  - Расчет массы и числа вагонов в составе грузового поезда

Для электровоза ВЛ 10,  Fк = 46000 кгс, v = 46,7 км/ч, Р = 184 т.

Рассчитаем удельное сопротивление движению локомотивов и вагонов по формулам:

(2.7)

(2.8)

где v – равномерная скорость при движении по расчетному затяжному подъему; q0 – масса, приходящаяся на ось одной колесной пары;

(2.9)

qбр  - масса брутто четырехосного вагона, т.

Значит:

Тогда масса состава исходя из полного использования мощности тепловоза:

(2.10)

где Fк - касательная сила тяги локомотива;  - соответственно удельное сопротивление движению локомотива и вагонов, кгс/т; iр - расчетный подъем, ‰; Р - расчетная масса локомотива, т.

Тогда

Длина физического вагона lфиз = l4 = 14 м.

Погонная нагрузка вагона т/м	(2.11)

Масса состава исходя из полного использования полезной длины станционных путей:

(2.12)

Тогда:

Согласно правилам тяговых расчетов масса грузового поезда округляется до ближайших 50 тонн. Масса = 5200 т - больше массы, рассчитанной по силе тяги локомотива = 4750 т. Поэтому к расчету принимается меньшая из них = 4750 т.

Тогда состав грузового поезда в физических вагонах:

(2.13)

Состав порожного маршрута:

(2.14)

- Построение диаграммы пассажиропотока и расчет потребных разиеров пассажирских поездов

- Построение диаграммы местного пассажиропотока на расчетном полигоне

В таблице 3.1 представим среднесуточные размеры пассажиропотока в местном сообщении на расчетном в соответствии коэффициента пересчета.

Таблица 3.1 – Среднесуточные размеры пассажиропотока в местном сообщении на расчетном полигоне (человек)

| Со станции | На станцию | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | Д | К |  |
| А | - | 900 | 5400 | 1350 | 1800 | 1350 | 10800 |
| Б |  | - | 900 | 720 | 720 | 720 | 3060 |
| В |  |  | - | 1800 | 1350 | 900 | 4050 |
| Г |  |  |  | - | 900 | 450 | 1350 |
| Д |  |  |  |  | - | 450 | 450 |
| К |  |  |  |  |  | - | - |
| Итого | - | 900 | 6300 | 3870 | 4770 | 3870 | 19710 |

Со станции А отправляется пассажиропоток мощностью:

где аА-Б, аА-В, аА-Г, аА-Д, аА-К - соответственно мощность корреспонденции пассажиропотока со станции А на станцию Б, В,..., К, чел.

Следовательно, мощность пассажиропотока на участке А-Б:

Со станции Б отправляется пассажиропоток мощностью:

Мощность пассажиропотока на участке Б-В:

Так как по станции В происходит разделение пассажиропотока по двум направлениям следования: Г и К, то расчет необходимо производить вначале на одно направление, а затем на второе.

Со станции В в направлении на станции Г, Д отправляется пассажиропоток мощностью:

Тогда мощность пассажиропотока на участке В-Г:

Со станции Г отправляется пассажиропоток мощностью:

Мощность пассажиропотока на участке Г-Д:

Со станции В в направлении на станцию К отправляется пассажиропоток

мощностью

Тогда мощность пассажиропотока на участке В-К:

Со станции А отправлено 10800 чел., из них 900 следуют до станции Б и 3060 из Б.

Тогда пассажиропоток

10800 – 900 + 3060 = 12960 чел.

Диаграмма местного пассажиропотока на заданном направлении для данного примера представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Диаграмма местного пассажиропотока на заданном полигоне

- Составление схем формирования (композиций) пассажирских составов

По расчетам принимаем mпас = 19 ваг, mск = 18 ваг.

Представим композицию скорого поезда в таблице 3.2

Таблица 3.2 – Схема формирования скорого поезда

| Номер вагона | Категория вагона | Длина, м | Вес, т | Населенность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | БП | 24,5 | 68 | - |
| 1 | ПЛ | 24,5 | 57 | 54 |
| 2 | ПЛ | 24,5 | 57 | 54 |
| 3 | К | 24,5 | 56 | 36 |
| 4 | К | 24,5 | 56 | 36 |
| 5 | К | 24,5 | 56 | 36 |
| 6 | СВ | 24,5 | 65 | 18 |
| 7 | СВ | 24,5 | 65 | 18 |
| 8 | Р | 24,5 | 60 | 0 |
| 9 | КР | 24,5 | 58 | 26/4 |
| 10 | СВ | 24,5 | 65 | 18 |
| 11 | СВ | 24,5 | 65 | 18 |
| 12 | К | 24,5 | 56 | 24/12 |
| 13 | К | 24,5 | 56 | 36 |
| 14 | К | 24,5 | 56 | 36 |
| 15 | ПЛ | 24,5 | 57 | 54 |
| 16 | ПЛ | 24,5 | 57 | 54 |
| 17 | ПЛ | 24,5 | 57 | 54 |
| Итого | - | 441 | 1067 | 572/16 |

Представим композицию пассажирского поезда в таблице 3.3

Таблица 3.3 – Схема формирования пассажирского поезда

| Номер вагона | Категория вагона | Длина, м | Вес, т | Населенность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | БП | 24,5 | 68 | - |
| 1 | О | 24,5 | 59 | 81 |
| 2 | О | 24,5 | 59 | 81 |
| 3 | О | 24,5 | 59 | 81 |
| 4 | ПЛ | 24,5 | 57 | 54 |
| 5 | ПЛ | 24,5 | 57 | 54 |
| 6 | ПЛ | 24,5 | 57 | 54 |
| 7 | К | 24,5 | 56 | 36 |
| 8 | КР | 24,5 | 58 | 26/4 |
| 9 | Р | 24,5 | 60 | 0 |
| 10 | К | 24,5 | 56 | 24/12 |
| 11 | К | 24,5 | 56 | 36 |
| 12 | К | 24,5 | 56 | 36 |
| 13 | ПЛ | 24,5 | 57 | 54 |
| 14 | ПЛ | 24,5 | 57 | 54 |
| 15 | ПЛ | 24,5 | 57 | 54 |
| 16 | ПЛ | 24,5 | 57 | 54 |
| 17 | О | 24,5 | 59 | 81 |
| 18 | О | 24,5 | 59 | 81 |
| Итого | - | 465,5 | 1104 | 941/16 |

- Расчет размеров движения поездов для освоения заданного пассажиропотока

Скорых поездов из-за А за Д -  = 1 пара, от А до В -   = 1 пара. Вместимость скорых поездов – 572 чел., пассажирских поездов – 941 чел.

Мощность самого дальнего назначения А-Д-АА-Д = 5220 чел. Так как со станции А в данном направлении назначено  = 1 поезд, а вместимость  скорых поездов  чел., то данной категории поездов будет освоено

Таким образом, местными пассажирскими поездами необходимо освоить

Для освоения данного пассажиропотока необходимо назначить с учетом вместимости состава  - 941 чел.

Резерв мест в составах местных пассажирских поездов назначением А-Д

Для освоения пассажиропотока со станции А до станции К мощностью АА-К = 3870 чел. необходимо местных пассажирских поездов назначением А-К

Не перевезено местным пассажирским поездом назначением А-К

Мощность пассажиропотока на участке В-Г АВ-Г=8640 чел., значит, в направлении А-Г необходимо освоить пассажиропоток:

В данном направлении назначаются только местные пассажирские поезда. Их число

Мощность пассажиропотока на участке Б-В АБ-В =12960 чел., значит, для освоения пассажиропотока со станции А до станции В необходимо

В данном направлении назначен один скорый поезд , которым и будет освоен этот пассажиропоток, поэтому местные поезда на этом направлении не назначаются.

На основании рассчитанных данных разрабатывается окончательная схема поездопотоков (рисунок 3.2)

Рисунок 3.2 – Схема пассажирских поездопотоков на расчетном полигон

- Построение диаграммы пассажиропотока и расчет потребных разиеров пассажирских поездов

  - Построение диаграммы местного пассажиропотока на расчетном полигоне

По каждой станции устанавливаются размеры посадки и высадки пассажиров:

, , 	(4.1)

где аij - корреспонденции пригородного пассажиропотока с i-той станции посадки на j-тую станцию; аji- корреспонденции пригородного пассажиропотока на i-тую станцию высадки с j-той станции посадки; n - число станций посадки и высадки на головном участке; n1 - число станций назначения корреспонденции с i-той станции; n2 -число станций отправления корреспонденции на i-тую станцию.

С головной станции В на участок отправляется пассажиропоток 13390 чел. и 106 чел. не перевезенных местным пассажирским поездом назначением А-К. Следовательно, мощность пригородного пассажиропотока на перегоне В-ф АВ-ф = 13390 + 106 = 13496 чел. На станции ф высадка пассажиропотоков

посадка

Тогда пассажиропоток на полигоне ф-а

По станции а высадка

посадка

Пассажиропоток на перегоне а-е

По станции е высадка

посадка

Пассажиропоток на перегоне е-ж

По станции ж высадка

посадка

Пассажиропоток на перегоне ж-п

По станции п высадка

посадка

Пассажиропоток на перегоне п-н

По станции н высадка, посадка

Пассажиропоток на перегоне н-у

По станции у высадка, посадка

Пассажиропоток на перегоне у-р

По станции р высадка, посадка

Пассажиропоток на перегоне у-р

По станции з высадка, посадка

Пассажиропоток на перегоне з-х

По станции х высадка, посадка

Пассажиропоток на перегоне х-т

По станции т высадка, посадка

Пассажиропоток на перегоне т-К

Результаты расчетов приводим на рисунке 4.1

Рисунок 4.1 – Диаграмма пригородного пассажиропотока на участке В-К

  - Расчет потребных размеров движения пригородных поездов для освоения заданного пассажиропотока

По заданию дан матор-вагонный электропоезд постоянного тока ЭР 22. Количество зон на пригородном участке = 3.

Таблица 4.2 – Техническая характеристика мотор-вагонного электропоезда

| Характеристика | ЭР-22 |
| --- | --- |
| Составность (вагоны моторные(М) и прицепные (П)) Длина поезда, м Число мест* Тара поезда, т Масса поезда брутто, т Часовая мощность двигателей, кВт Конструкционная скорость, км/ч | 2 (П+М+П+М) 200,3 988/1480 418 521,6 3680 130 |
| * Числитель – сидеть, знаменатель – сидеть + стоять |

Число поездов для обслуживания каждой зоны определяется по формулам:

на I зону

(4.2)

на II зону

(4.3)

на последнюю зону

(4.4)

где А1, А2, А3, …, Аn - среднесуточные пригородные пассажиропотоки соответственно на  I, II, …, n-ю зоны; а - число мест для сидения в пригородном составе; а1, - число мест в составе пригородного поезда с учетом их увеличения за счет проезда пассажирами стоя.

Значит:

;

;

.

Размеры движения пригородных поездов для всех зон распределяются по часам суток (за вычетом 4 ч ночного времени). Для освоения I зоны возьмем еще один поезд. Всего буде 4 пригородных поезда.

- РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ВАГОНОПОТОКА И РАЗМЕРОВ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ

  - Расчет объемов вагонопотока на полигоне

Годовые размеры планируемых к отправлению миллионов тонн груза с учетом коэффициента неравномерности представлены в таблице 5.1.

Суточное количество вагонов для i-той корреспонденции перевозимого груза за сутки определяется по формуле

(5.1)

где  Qi - мощность i-той корреспонденции грузопотока, млн т; Pст - статическая нагрузка одного вагона, т;

(5.2)

где qбр - средняя масса брутто физического вагона (по заданию = 60 т); q - средняя масса тары вагона;  qтара = 24 т.

Составим «косую» таблицу вагонопотоков для расчетного полигона, при qбр = 60 т.

Размеры мощности вагонопотока для корреспонденции из-за А и на А

;

Размеры мощности вагонопотока для корреспонденции из А и на из-за А

По остальным станциям аналогично. Данные расчетов приведены в таблице 5.2.

- Составление среднесуточной «шахматки» груженых вагонопотоков на полигоне

Составление среднесуточной "шахматки" груженых вагонопотоков произвожу на основе «косой» таблицы 5.2. Целью составления "шахматки" является распределение среднесуточных груженых вагонопотоков по видам сообщений: ввоз, транзит, вывоз и местное сообщение. Распределение вагонопотока по видам сообщений приведено в таблице 5.3. Шахматка вагонопотоков приведена в таблице 5.4.

Таблица 5.1 –  Годовые размеры планируемых к отправлению миллионов тонн груза с учетом коэффициента неравномерности 95

| Из | На станции | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | За А | А | А-Б | Б | Б-В | В | В-Г | Г | Г-Д | Д | Из-за Д | В-К | К | За К |  |
| Из-за А | - | 0,095 | 0,095 | 0,285 | 0,190 | 0,760 | 0,095 | 0,855 | 0,095 | 1,045 | 5,700 | 0,095 | 0,380 | 1,045 | 10,735 |
| А | 0,285 | - | 0 | 0,380 | 0,095 | 0,760 | 0 | 0,665 | 0,095 | 0,855 | 0,285 | 0 | 0,190 | 0,285 | 3,895 |
| А-Б | 0,095 | 0 | - | 0,095 | 0 | 0,190 | 0 | 0,095 | 0 | 0,095 | 0,285 | 0 | 0,095 | 0,190 | 1,140 |
| Б | 0,570 | 0,190 | 0 | - | 0 | 0,285 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0 | 0,380 | 0,095 | 0,190 | 0,950 | 2,945 |
| Б-В | 0,190 | 0,095 | 0 | 0,095 | - | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0 | 0,190 | 0,285 | 0,095 | 0,190 | 0,190 | 1,615 |
| В | 1,140 | 0,38 | 0,095 | 0,285 | 0 | - | 0 | 0,665 | 0,095 | 0,475 | 0,760 | 0 | 0,380 | 0,475 | 4,750 |
| В-Г | 0,095 | 0,095 | 0 | 0,095 | 0 | 0,190 | - | 0 | 0 | 0,190 | 0,380 | 0 | 0,095 | 0,285 | 1,425 |
| Г | 0,475 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,570 | 0 | - | 0 | 0,285 | 1,140 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 3,515 |
| Г-Д | 0,285 | 0,095 | 0 | 0,095 | 0,095 | 0,190 | 0 | 0 | - | 0 | 0,380 | 0 | 0 | 0,095 | 1,235 |
| Д | 0,190 | 0,095 | 0 | 0,190 | 0 | 1,330 | 0,095 | 0,760 | 0 | - | 1,235 | 0 | 0,095 | 0,380 | 4,370 |
| Из-за Д | 6,175 | 0,760 | 0,095 | 0,190 | 0,095 | 0,665 | 0,095 | 0,380 | 0,095 | 1,330 | - | 0 | 0,095 | 0,095 | 10,070 |
| В-К | 0,095 | 0,285 | 0,095 | 0,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,190 | 0,285 | - | 0,095 | 0,285 | 1,520 |
| К | 0,76 | 0,190 | 0,095 | 0,285 | 0 | 0,570 | 0 | 0,095 | 0 | 0,190 | 0,285 | 0 | - | 1,900 | 4,370 |
| Из-за К | 2,375 | 0,190 | 0 | 0,285 | 0,095 | 0,475 | 0 | 0,095 | 0 | 0,190 | 0,190 | 0,095 | 1,520 | - | 5,510 |
| Итого | 12,730 | 2,660 | 0,665 | 2,660 | 0,760 | 6,080 | 0,475 | 3,8 | 0,475 | 5,035 | 11,590 | 0,475 | 3,420 | 6,27 | 57,095 |

Таблица 5.2 - Количество планируемых среднесуточных вагонопотоков (расчетное)

| Из | На станции | Итого | Из них |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Из-за А | А | А-Б | Б | Б-В | В | В-Г | Г | Г-Д | Д | Из-за Д | В-К | К | Из-за К |  | четных | нечет-ных |
| Из-за А | - | 7 | 7 | 22 | 14 | 58 | 7 | 65 | 7 | 80 | 434 | 7 | 29 | 80 | 817 | 0 | 817 |
| А | 22 | - | 0 | 29 | 7 | 58 | 0 | 51 | 7 | 65 | 22 | 0 | 14 | 22 | 297 | 22 | 275 |
| А-Б | 7 | 0 | - | 7 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 22 | 0 | 7 | 14 | 85 | 7 | 78 |
| Б | 43 | 14 | 0 | - | 0 | 22 | 7 | 7 | 7 | 0 | 29 | 7 | 14 | 72 | 222 | 57 | 165 |
| Б-В | 14 | 7 | 0 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 0 | 14 | 22 | 7 | 14 | 14 | 120 | 28 | 92 |
| В | 87 | 29 | 7 | 22 | 0 | - | 0 | 51 | 7 | 36 | 58 | 0 | 29 | 36 | 362 | 145 | 217 |
| В-Г | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | - | 0 | 0 | 14 | 29 | 0 | 7 | 22 | 107 | 35 | 72 |
| Г | 36 | 14 | 14 | 14 | 14 | 43 | 0 | - | 0 | 22 | 87 | 7 | 7 | 7 | 265 | 135 | 130 |
| Г-Д | 22 | 7 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 29 | 0 | 0 | 7 | 93 | 57 | 36 |
| Д | 14 | 7 | 0 | 14 | 0 | 101 | 7 | 58 | 0 | - | 94 | 0 | 7 | 29 | 331 | 201 | 130 |
| Из-за Д | 470 | 58 | 7 | 14 | 7 | 51 | 7 | 29 | 7 | 101 | - | 0 | 7 | 7 | 765 | 751 | 14 |
| В-К | 7 | 22 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | - | 7 | 22 | 115 | 86 | 29 |
| К | 58 | 14 | 7 | 22 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 14 | 22 | 0 | - | 145 | 332 | 187 | 145 |
| Из-за К | 181 | 14 | 0 | 22 | 7 | 36 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 7 | 116 | - | 418 | 418 | 0 |
| Итого | 968 | 200 | 49 | 201 | 56 | 461 | 35 | 289 | 35 | 381 | 884 | 35 | 258 | 477 | 4329 | 2129 | 2200 |
| Нечетн. | 0 | 7 | 7 | 58 | 21 | 159 | 21 | 188 | 28 | 238 | 826 | 28 | 142 | 477 | 2200 |  |  |
| Четных | 968 | 193 | 42 | 143 | 35 | 302 | 14 | 101 | 7 | 143 | 58 | 7 | 116 | 0 | 2129 |  |  |

Таблица 5.3 – «Шахматка» среднесуточных груженых вагонопотоков

| На Из | А | А-Б | Б | Б-В | В | В-Г | Г | Г-Д | Д | В-К | К | Итого | За А | За Д | За К | Итого | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Местное сообщение |  | Вывоз |  | UпА |
| А-Б |  |  |  |  |  |
| Б |  |  |  |  |  |
| Б-В |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |
| В-Г |  |  |  |  |  |
| Г |  |  |  |  |  |
| Г-Д |  |  |  |  |  |
| Д |  |  |  |  |  |
| В-К |  |  |  |  |  |
| К |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uвыв | Uп |
| Из-за А | Ввоз |  | Транзит |  |  |
| Из-за Д |  |  |  |  |  |
| Из-за К |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UВВ |  |  |  | UТР | Uпр, гр |
| Всего | UВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UВ |  |  |  | Uсд, гр | U |

Таблица 5.4 – Количество планируемых среднесуточных вагонопотоков (расчетное)

| Из | На станции и участки за пределы полигона | За пределы полигона | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | А-Б | Б | Б-В | В | В-Г | Г | Г-Д | Д | В-К | К | Итого | За А | За Д | За К | Итого |  |
| А | - | 0 | 29 | 7 | 58 | 0 | 51 | 7 | 65 | 0 | 14 | 231 | 22 | 22 | 22 | 66 | 297 |
| А-Б | 0 | - | 7 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 42 | 7 | 22 | 14 | 43 | 85 |
| Б | 14 | 0 | - | 0 | 22 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 78 | 43 | 29 | 72 | 144 | 222 |
| Б-В | 7 | 0 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 0 | 14 | 7 | 14 | 70 | 14 | 22 | 14 | 50 | 120 |
| В | 29 | 7 | 22 | 0 | - | 0 | 51 | 7 | 36 | 0 | 29 | 181 | 87 | 58 | 36 | 181 | 362 |
| В-Г | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | - | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 49 | 7 | 29 | 22 | 58 | 107 |
| Г | 14 | 14 | 14 | 14 | 43 | 0 | - | 0 | 22 | 7 | 7 | 135 | 36 | 87 | 7 | 130 | 265 |
| Г-Д | 7 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 35 | 22 | 29 | 7 | 58 | 93 |
| Д | 7 | 0 | 14 | 0 | 101 | 7 | 58 | 0 | - | 0 | 7 | 194 | 14 | 94 | 29 | 137 | 331 |
| В-К | 22 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | 7 | 64 | 7 | 22 | 22 | 51 | 115 |
| К | 14 | 7 | 22 | 0 | 43 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | - | 107 | 58 | 22 | 145 | 225 | 332 |
| Итого | 121 | 35 | 143 | 28 | 316 | 21 | 188 | 21 | 186 | 21 | 106 | 1186 | 317 | 436 | 390 | 1143 | 2329 |
| Из-за А | 7 | 7 | 22 | 14 | 58 | 7 | 65 | 7 | 80 | 7 | 29 | 303 | - | 434 | 80 | 514 | 817 |
| Из-за Д | 58 | 7 | 14 | 7 | 51 | 7 | 29 | 7 | 101 | 0 | 7 | 288 | 470 | - | 7 | 477 | 765 |
| Из-за К | 14 | 0 | 22 | 7 | 36 | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | 116 | 223 | 181 | 14 | - | 195 | 418 |
| Итого | 79 | 14 | 58 | 28 | 145 | 14 | 101 | 14 | 195 | 14 | 152 | 814 | 651 | 448 | 87 | 1186 | 2000 |
| Всего | 200 | 49 | 201 | 56 | 461 | 35 | 289 | 35 | 381 | 35 | 258 | 2000 | 968 | 884 | 477 | 2329 | 4329 |

- Определение избытка и недостатка порожних вагонов

В «косой» таблице 5.2 вагонопотоков установлены объемы погрузки и выгрузки на выделенных станциях и участках полигона.

Порожние вагоны, которые образуются после выполнения операций выгрузки, могут быть использованы под погрузку. В зависимости от соотношения значений погрузки и выгрузки может образоваться на станциях (участках) избыток или недостаток порожних вагонов. Таким образом, для каждой станции (участка) необходимо определить баланс порожних вагонов:

(5.3)

где  - объем среднесуточной  выгрузки  и  погрузки  на i-той станции, ваг.

- недостаток;

- недостаток;

- недостаток;

- недостаток;

- избыток;

- недостаток;

- избыток;

- недостаток;

- избыток;

- недостаток;

- недостаток.

Расчет сведен в таблицу 5.5

Таблица 5.5 –  Определение избытка и недостатка порожних вагонов на станциях и участках расчетного полигона

| Станция или участок | Погрузка | Выгрузка | Избыток | Недостаток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 297 | 200 | 0 | 97 |
| А-Б | 85 | 49 | 0 | 36 |
| Б | 222 | 201 | 0 | 21 |
| Б-В | 120 | 56 | 0 | 64 |
| В | 362 | 461 | 99 | 0 |
| В-Г | 107 | 35 | 0 | 72 |
| Г | 265 | 289 | 24 | 0 |
| Г-Д | 93 | 35 | 0 | 58 |
| Д | 331 | 381 | 50 | 0 |
| В-К | 115 | 35 | 0 | 80 |
| К | 332 | 258 | 0 | 74 |
| Итого | 2329 | 2000 | 173 | 502 |
| Регулировка на полигоне | 0 | 329 |

Учитывая направление   следования   порожних   маршрутов (п. 12 задания), при разработке регулировки порожних вагонов целесообразно использовать методы линейного программирования.

Построим схему регулировки порожних вагонов на расчетном полигоне (рисунок 5.1), при движении по одному маршруту на направлениях: из-за А-за Д, из-за Д-за А. Число вагонов в составе порожнего маршрута mпор = 86 ваг.

Прием порожних вагонов по стыковым пунктам:

Общий прием порожних вагонов на расчетном полигоне

Исходя из таблицы 5.5 избыток вагонов Uр.п. = 173 ваг., а недостаток Uр.н = 502 ваг. Таким образом, на полигоне наблюдается общий недостаток порожних вагонов Uр = 502 - 173 = 329 ваг. - вагоны будут получены из принятых по регулировочному заданию порожних вагонов. Избыток вагонов будет 15 ваг.

Распределение порожних вагонов, поступающих на расчетный полигон начнем по стыковому пункту Д. Uпр.пор=172 ваг. По станции Д имеется избыток Uр.п. = 50 ваг. Тогда на участок Д-Г будет отправлено

ваг.

На участке Д-Г требуется дополнительно 58 ваг., которые изымаются из порожнего вагонопотока. Тогда на станцию Г будет прибывать

ваг.

По станции Г имеется избыток Uр.п. = 24 ваг. Тогда на участок Г-В будет отправлено

ваг.

На участке Г-В требуется дополнительно 72 ваг., которые изымаются из порожнего вагонопотока. Тогда на станцию В будет прибывать

ваг.

Далее распределим порожние вагоны, поступающие на расчетный полигон  по стыковому пункту А. Uпр.пор=172 ваг.

На станции А имеется недостаток Uр.п. = 97 ваг. Тогда на участок А-Б будет отправлено

ваг.

На участке А-Б требуется дополнительно 36 ваг., которые изымаются из порожнего вагонопотока. Тогда на станцию Б будет прибывать

ваг.

На станции Б требуется дополнительно Uр.п. = 21 ваг. Тогда на участок Б-В будет отправлено

ваг.

На участке Б-В требуется дополнительно 64 ваг. Тогда 18 вагонов отправляем со станции Б и 46 вагонов со станции В.

По станции В имеется избыток Uр.п. = 169 ваг., которые направляем на станцию В-К.

На участке В-К требуется дополнительно 80 ваг., которые изымаются из порожнего вагонопотока. Тогда на станцию К будет прибывать

ваг.

На станции К требуется дополнительно 74 ваг., которые изымаются из порожнего вагонопотока. Тогда на участок из-за К будет отправлено

ваг.

Построение диаграммы вагонопотоков на полиго-не и определение количественных показателей работ

  - Построение диаграммы вагонопотока

Диаграмму вагонопотоков на заданном железнодорожном полигоне строим по данным таблицы 5.2 среднесуточных размеров груженых вагонопотоков на заданном направлении, состава грузового поезда в физических вагонах (mгр =  79 ваг.) и схемы регулировки парожних вагонов на направлении.

Построение диаграммы производим отдельно для каждого направления следовании: нечетного и четного.

Согласно данным таблицы 5.2 в нечетном направлении из-за А поступает  в сутки. При этом из этого вагонопотока следуют назначением на саму станцию А, и соответственно, они будут следовать по участку А-Б. С самой станции А в нечетном направлении отправляется

Тогда вагонопоток на участке А-Б в нечетном направлении

ваг.

Вагонопоток, следующий по участку Б-В

ваг.

Аналогично произвожу расчеты по другим участкам расчетного полигона. При расчетах вагонопотоков на участках В-Г и Г-Д учитываю вагонопоток, следующий из-за К, станции К и участка В-К на эти участки (В-Г, Г-Д), а также станции Г, Д и за Д. При расчетах вагонопотока на участке В-К учитываю вагонопоток, следующий из-за Д, со станций Д, Г и участков В-Г и Г-Д на участок В-К, станцию К и за К.

Аналогично производим расчет для четного направления. Данные расчета представлены на рисунке 6.1

Рисунок 6.1 – Диаграмма груженого и порожнего вагонопотока на участках

По результатам построения диаграммы вагонопотока определяю размеры движения поездов на участках отдельно в четном и нечетном направлениях по формуле

(6.1)

где ,  - соответственно груженый и порожний вагонопотоки на j-том участке; m – число вагонов в составе поезда, принимается m=mгр.

Значения числа поездов на участке округляю до целого числа в большую сторону.

Тогда

Далее рассчитываю количество вагонов, отправленных с технических станций (А, Б, В, Г, Д, К) на расчетный полигон:

(6.2)

где   - количество вагонов, отправленных с технических станций в нечетном и четном направлениях.

Тогда

  - Составление пробежной «шахматки» вагонопотоков

Пробежную «шахматку» составляю на основе шахматки плановых вагонопотоков на полигоне путем перемножения мощности корреспонденции вагонопотока на расстояние ее следования между пунктами отправления и назначения. Потребная шахматка дополняется двумя графами: расстояние следования корреспонденции и вагона километры пробега данной корреспонденции. При следовании корреспонденции на участок или с участка пробег по этому участку условно принимается равным половине его длины. Шахматка представлена в таблице 6.1. По каждому виду сообщения (местное, ввоз, вывоз и транзит) определяются суммарные пробеги вагонов. В итоге расчета устанавливается общий пробег груженых вагонопотоков на расчетном полигоне:

(6.3)

где - соответственно вагоно-километры пробега по видам сообщений на расчетном полигоне: местное, ввоз, вывоз, транзит.

ваг.км

Таблица 6.1 – Пробежная шахматка груженых вагонопотоковт на расчетном полигоне

| Со станции или участка | На станции или участки | За пределы полигона | Всего ваг.км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | А-Б | Б | Б-В | В | В-Г | Г | Г-Д | Д | В-К | К | Итого ваг. км | За А | За Д | За К | Итого ваг.км |  |
|  | ва- гон | км | ваг. км | ва-гон | км | ваг. км | ва-гон | км | ваг.км | ва- гон | км | ваг.км | ва-гон | км | ваг. км | ва-гон | км | ваг.км | ва-гон | км | ваг. км | ва-гон | км | ваг.км | ва-гон | км | ваг. км | вагон | км | ваг.км | ва-гон | км | ваг. км |  | ва-гон | км | ваг. км | ва-гон | км | ваг. км | ва-гон | км | ваг. км |  |  |
| А | - | 0 | 60 | 0 | 29 | 120 | 3480 | 7 | 185 | 1295 | 58 | 250 | 14500 | 0 | 335 | 0 | 51 | 421 | 21471 | 7 | 496 | 3472 | 65 | 571 | 37115 | 0 | 340 | 0 | 14 | 430 | 6020 | 87353 | 22 | 0 | 0 | 22 | 571 | 12562 | 22 | 430 | 9460 | 22022 | 109375 |
| А-Б | 0 | 60 | 0 | - | 7 | 60 | 420 | 0 | 125 | 0 | 14 | 190 | 2660 | 0 | 275 | 0 | 7 | 361 | 2527 | 0 | 436 | 0 | 7 | 511 | 3577 | 0 | 280 | 0 | 7 | 370 | 2590 | 11774 | 7 | 60 | 420 | 22 | 511 | 11242 | 14 | 370 | 5180 | 16842 | 28616 |
| Б | 14 | 120 | 1680 | 0 | 60 | 0 | …. | 0 | 65 | 0 | 22 | 130 | 2860 | 7 | 215 | 1505 | 7 | 301 | 2107 | 7 | 376 | 2632 | 0 | 451 | 0 | 7 | 220 | 1540 | 14 | 310 | 4340 | 16664 | 43 | 120 | 5160 | 29 | 451 | 13079 | 72 | 310 | 22320 | 40559 | 57223 |
| Б-В | 7 | 185 | 1295 | 0 | 125 | 0 | 7 | 65 | 455 | - | 7 | 65 | 455 | 7 | 150 | 1050 | 7 | 236 | 1652 | 0 | 311 | 0 | 14 | 386 | 5404 | 7 | 155 | 1085 | 14 | 245 | 3430 | 14826 | 14 | 185 | 2590 | 22 | 386 | 8492 | 14 | 245 | 3430 | 14512 | 29338 |
| В | 29 | 250 | 7250 | 7 | 190 | 1330 | 22 | 130 | 2860 | 0 | 65 | 0 | - | 0 | 85 | 0 | 51 | 171 | 8721 | 7 | 246 | 1722 | 36 | 321 | 11556 | 0 | 90 | 0 | 29 | 180 | 5220 | 38659 | 87 | 250 | 21750 | 58 | 321 | 18618 | 36 | 180 | 6480 | 46848 | 85507 |
| В-Г | 7 | 335 | 2345 | 0 | 275 | 0 | 7 | 215 | 1505 | 0 | 150 | 0 | 14 | 85 | 1190 | - | 0 | 85 | 0 | 0 | 160 | 0 | 14 | 235 | 3290 | 0 | 175 | 0 | 7 | 265 | 1855 | 10185 | 7 | 335 | 2345 | 29 | 236 | 6844 | 22 | 265 | 5830 | 15019 | 25204 |
| Г | 14 | 421 | 5894 | 14 | 361 | 5054 | 14 | 301 | 4214 | 14 | 236 | 3304 | 43 | 171 | 7353 | 0 | 85 | 0 | ....................................... | 0 | 75 | 0 | 22 | 150 | 3300 | 7 | 261 | 1827 | 7 | 351 | 2457 | 33403 | 36 | 421 | 15156 | 87 | 150 | 13050 | 7 | 351 | 2457 | 30663 | 64036 |
| Г-Д | 7 | 496 | 3472 | 0 | 436 | 0 | 7 | 376 | 2632 | 7 | 311 | 2177 | 14 | 246 | 3444 | 0 | 160 | 0 | 0 | 75 | 0 | - | 0 | 75 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |  | 11725 | 22 | 496 | 10912 | 29 | 75 | 2175 | 7 | 426 | 2982 | 16069 | 27794 |
| Д | 7 | 571 | 3997 | 0 | 511 | 0 | 14 | 451 | 6314 | 0 | 386 | 0 | 101 | 321 | 32421 | 7 | 236 | 1652 | 58 | 150 | 8700 | 0 | 75 | 0 | - | 0 | 411 | 0 | 7 | 501 | 3507 | 56591 | 14 | 571 | 7994 | 94 | 0 | 0 | 29 | 501 | 14529 | 22523 | 79114 |
| В-К | 22 | 340 | 7480 | 7 | 280 | 1960 | 14 | 220 | 3080 | 0 | 155 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 336 | 0 | 14 | 411 | 5754 | - | 7 | 90 | 630 | 18904 | 7 | 340 | 2380 | 22 | 411 | 9042 | 22 | 90 | 1980 | 13402 | 32306 |
| К | 14 | 430 | 6020 | 7 | 370 | 2590 | 22 | 310 | 6820 | 0 | 245 | 0 | 43 | 180 | 7740 | 0 | 265 | 0 | 7 | 351 | 2457 | 0 | 426 | 0 | 14 | 501 | 7014 | 0 | 90 | 0 | - | 32641 | 58 | 430 | 24940 | 22 | 501 | 11022 | 145 | 0 | 0 | 35962 | 68603 |
| Итого | 121 |  | 39433 | 35 |  | 10934 | 143 |  | 31780 | 28 |  | 6776 | 316 |  | 72623 | 21 |  | 4207 | 188 |  | 47635 | 21 |  | 7826 | 186 |  | 77010 | 21 |  | 4452 | 106 |  | 30049 | 332725 | 317 |  | 93647 | 436 |  | 106126 | 390 |  | 74648 | 274421 | 607146 |
| Из-за А | 7 | 0 | 0 | 7 | 60 | 420 | 22 | 120 | 2640 | 14 | 185 | 2590 | 58 | 250 | 14500 | 7 | 335 | 2345 | 65 | 421 | 27365 | 7 | 496 | 3472 | 80 | 571 | 45680 | 7 | 340 | 2380 | 29 | 430 | 12470 | 113862 | - | 434 | 571 | 247814 | 80 | 430 | 34400 | 282214 | 396076 |
| Из-за Д | 58 | 571 | 33118 | 7 | 511 | 3577 | 14 | 451 | 6314 | 7 | 386 | 2702 | 51 | 321 | 16371 | 7 | 235 | 1645 | 29 | 150 | 4350 | 7 | 75 | 525 | 101 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 7 | 501 | 3507 | 72109 | 470 | 571 | 268370 | - | 7 | 501 | 3507 | 271877 | 343986 |
| Из-за К | 14 | 430 | 6020 | 0 | 370 | 0 | 22 | 310 | 6820 | 7 | 245 | 1715 | 36 | 180 | 6480 | 0 | 265 | 0 | 7 | 351 | 2457 | 0 | 426 | 0 | 14 | 501 | 7014 | 7 | 90 | 630 | 116 | 0 | 0 | 31136 | 181 | 430 | 77830 | 14 | 501 | 7014 | - | 84844 | 115980 |
| Итого | 79 |  | 39138 | 14 |  | 3997 | 58 |  | 15774 | 28 |  | 7007 | 145 |  | 37351 | 14 |  | 3990 | 101 |  | 34172 | 14 |  | 3997 | 195 |  | 52694 | 14 |  | 3010 | 152 |  | 15977 | 217107 | 651 |  | 346200 | 448 |  | 254828 | 87 |  | 37907 | 638935 | 856042 |
| Всего | 200 |  | 78571 | 49 |  | 14931 | 201 |  | 47554 | 56 |  | 13783 | 461 |  | 109974 | 35 |  | 8197 | 289 |  | 81807 | 35 |  | 11823 | 381 |  | 129704 | 35 |  | 7462 | 258 |  | 46026 | 549832 | 968 |  | 439847 | 884 |  | 360954 | 477 |  | 112555 | 913356 | 1463188 |

  - Определение количественных показателей работы полигона

Количественные показатели работы полигона рассчитываю на основании данных «шахматки» вагонопотоков.

Погрузка на расчетном полигоне (таблица 5.4)

(6.4)

где Uм.с – погрузка на расчетном полигоне в местном сообщении, ваг.; Uвыв – погрузка на выход за пределы расчетного полигона, ваг.

;

Выгрузка на расчетном полигоне

(6.5)

где Uвв - поступление на расчетный полигон груженых вагонов под выгрузку с других полигонов железнодорожной сети, ваг.

Работа расчетного полигона нормируется в целом по отделению и отдельно для порожних, транзитных и местных вагонов.

Работа расчетного полигона определяется по начальным операциям

(6.6)

где Uпр.гр - прием груженых вагонов на расчетный полигон, ваг.

Или по конечным операциям

(6.7)

где    Uсд.гр -    сдача    груженых    вагонов    на    другие    полигоны железнодорожной сети, ваг.

Работа транзитных вагонов равна сдаче груженых вагонов на соседние полигоны

(6.8)

где Uтр - транзит, т. е. прием груженых вагонов, предназначенных для передачи на другие полигоны железнодорожной сети, ваг.

Работа местных вагонов равна выгрузке

(6.9)

Работа порожних вагонов

(6.10)

где Uсд.пор – сдача порожних вагонов по регулировочному заданию на другие полигоны железнодорожной сети, ваг.

(6.11)

где  -сумма пробегов порожних вагонов, ваг.км; - сумма пробегов груженых вагонов, ваг.км.

1463188 = 1509614 ваг.км

Определим коэффициент порожнего пробега:

- по отношению к общему

(6.12)

- по отношению к груженому

(6.13)

II ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОПУСКА ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ НА ОТДЕЛЕНИИ ДОРОГИ

- Разработка сокращенного графика движения пассажирских поездов на расчетном полигоне

Исходными данными для построения сокращенного графика движения дальних и местных пассажирских поездов являются: размеры движения поездов всех категорий на направлении, маршрутное время нахождения поездов в пути следования и минимальные простои составов в пунктах приписки и оборота.

Определим продолжительность стоянок

(7.1)

где - режим стоянок (среднее время затрачиваемое на стоянки, разгон и замедление на 100 км пути), ч; L -длина маршрута следования поезда, км.

Определим ходовое время Тх:

(7.2)

где vx - среднеходовая скорость движения данной категории поезда, км/ч; L -длина маршрута следования поезда, км.

Время нахождения поезда в пути следования (маршрутное время) определяется из выражения:

(7.3)

Результаты расчетов времени хода поездов различных категорий на  направлении свожу в таблицу 7.1

Таблица 7.1 – Расчет времени нахождения пассажирских поездов в пути

| Категория пассажирского поезда | Станция отправления | Станция назначения | Среднеходовая скорость vх, км/ч | Расстояние маршрута следования L, км | Продолжительность стоянок в пути Тст, ч | Ход-вое время Тх, ч | Маршрутное время Тм, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорый | Из-за А | За Д | 73,74 | 571 | 0,95 | 7,74 | 8,69 |
| Скорый | А | В | 73,74 | 250 | 0,42 | 3,39 | 3,81 |
| Пассажирский | А | Д | 62,63 | 571 | 1,90 | 9,12 | 11,02 |
| Пассажирский | А | К | 62,63 | 430 | 1,43 | 6,87 | 8,30 |
| Пассажирский | А | Г | 62,63 | 421 | 1,40 | 6,72 | 8,12 |

Для составления сокращенного графика движения пригородных поездов рассчитаю время хода поездов – «скороходов» и «тихоходов» - по зонам. Расчет времени хода таких поездов произвожу с учетом заданной среднеходовой скорости vх и режима стоянок , а также длин пригородных зон lз, рассчитанных как расстояние в процентах i-ой станции от общей длины В-К.

Рассчитаем расстояние маршрута следования L:

;

.

Определим продолжительность стоянок

Определим ходовое время Тх:

Рассчитаю время нахождения поезда в пути следования (маршрутное время):

Таблица 7.2 – Время хода пригородных поездов по зонам

| Категория пассажирс-кого поезда | Станция отправления | Станция назначения | Среднеходовая скорость vх, км/ч | Расстояние маршрута следования L, км | Продолжительность стоянок в пути Тст, ч | Ход-вое время Тх, ч | Маршрутное время Тм, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пригородный скороход | В | ж | 62,63 | 39,6 | 0 | 0,63 | 0,63 |
| Пригородный тихоход | В | ж | 62,63 | 39,6 | 0,19 | 0,63 | 0,82 |
| Пригородный скороход | В | р | 62,63 | 111,6 | 0 | 1,78 | 1,78 |
| Пригородный тихоход | В | р | 62,63 | 111,6 | 0,52 | 1,78 | 2,30 |
| Пригородный скороход | В | К | 62,63 | 180 | 0 | 2,87 | 2,87 |
| Пригородный тихоход | В | К | 62,63 | 180 | 0,84 | 2,87 | 3,71 |

- Разработка графика движения поездов на заданном участке

График движения поездов разрабатывается для данного участка полигона сети, указанного в задании в соответствии с рассчитанными размерами движения грузовых  и  пассажирских поездов, а также заданными перегонными временами хода.

График движения поездов представляет собой плановое задание на выполнение перевозочного процесса, выражающее способ овладения заданными перевозками и организации движения на конкретном железнодорожном участке.

График движения должен обеспечить:
выполнение заданных размеров перевозок;

высокие скорости перевозок грузов и пассажиров;

наилучшие условия работы станции;

высокие показатели использования локомотивов;

безопасность движения;

экономичность перевозочного процесса.

- Расчет основных нормативов перевозки пассажиров и груза

9.1 Расчет скорости перевозки пассажиров

Маршрутная скорость v, км/ч, отдельно для каждой категории пассажирских поездов определяется по формуле

(9.1)

где  поездо-километры пробега поездов соответствующей категории (скорых или пассажирских) в четном и нечетном направлениях;  - поездо-часы нахождения поездов соответствующей категории в пути следования в нечетном и четном направлениях.

км/ч,

км/ч

Участковая   скорость   пригородных   поездов   определяется   по формуле

(9.2)

где -поездо-километры пробега пригородных поездов в нечетно и четном направлениях за сутки; - поездо-часы нахождения в пути пригородных нечетных и четных поездов за сутки.

км/ч.

  - Определение норм оборота пассажирских составов

Оборот состава пассажирского поезда определяется по формуле

(9.3)

где -  - маршрутное время движения пассажирского поезда соответствующей категории в нечетном и четном направлениях, ч;  - время нахождения пассажирского поезда соответствующей категории на станции оборота, ч; - время нахождения состава пассажирского поезда на стации его приписки. Все расчеты свожу в таблицу 9.1.

Таблица 9.1 – Расчет оборота пассажирских составов

| Номер поезда | Станция приписки | Станция оборота | Оборот состава, сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Время, ч,мин | наименование | Время, ч,мин |  |
|  |  | прибытия | отправления |  | прибытия | отправления |  |
| Скорые |
| 1 | А | 8,20 | 12,20 | Д | 20,41 | 23,50 | 1 |
| 3 | А | 7,31 | 11,31 | В | 15,20 | 19,21 | 1 |
| Пассажирские |
| 601-602 | А | 05,00 | 06,00 | Д | 17,01 | 21,01 | 1 |
| 603-604 | А | 06,05 | 07,50 | Д | 18,51 | 22,51 | 1 |
| 605-606 | А | 08,00 | 10,00 | Г | 18,07 | 22,07 | 1 |
| 607-608 | А | 09,39 | 12,39 | Д | 23,40 | 06,00 | 1 |
| 609-610 | А | 12,30 | 15,30 | Г | 23,37 | 05,53 | 1 |
| 611-612 | А | 15,30 | 18,30 | Д | 05,31 | 09,31 | 1 |
| 613-614 | А | 16,20 | 20,20 | Д | 07,21 | 11,30 | 1 |
| 615-616 | А | 17,58 | 21,58 | Д | 08,59 | 12,59 | 1 |
| 617-618 | А | 19,20 | 23,20 | Г | 07,27 | 11,20 | 1 |
| 619-620 | А | 06,00 | 07,00 | К | 15,18 | 21,30 | 1 |
| 621-622 | А | 07,05 | 08,51 | К | 17,09 | 23,06 | 1 |
| 623-624 | А | 11,10 | 14,10 | К | 22,28 | 06,01 | 1 |
| 625-626 | А | 17,32 | 21,32 | К | 05,50 | 09,50 | 1 |

Определим оборот скорого поезда, следующего от А до В. Время прибытия в А – 07 ч. 31 мин., время отправления из А – 11 ч. 31 мин., маршрутное время 8 ч. 41 мин. Продолжительность нахождения состава поезда в пункте приписки                  tос = 11 .31. – 7 .31  = 4 ч. 00 мин. Время прибытия на В  - 15 ч 20 мин. Время отправления из В – 19 ч. 21 мин.

Продолжительность нахождения состава в пункте оборота = 19.21-15.20 = 4 часа.

Расчетное время оборота = 8.41 + 8.41 + 4.00 + 4.00 = 25 ч. 22 мин.

Следовательно, оборот состава должен быть равен 1 сут. 1 ч. 22 мин.

  - Показатели использования пассажирских вагонов

Рабочий парк пассажирских вагонов для j-той категории поездов определяется по формуле

(9.4)

где - число вагонов в составе  поезда j-той категории;  - потребное количество составов для обслуживания всех поездов данной категории.

ваг.

ваг.

Общий рабочий парк пассажирских вагонов:

ваг.

(9.5)

Инвентарный парк пассажирских вагонов учитывают долю нерабочего парка (αнр = 0,07) и оперативного резервного вагона (αрез = 0,05):

ваг.	(9.10)

Среднесуточный пробег пассажирского вагона рабочего парка для поездов данной категории определяется по формуле:

(9.6)

где  - пробег пассажирских вагонов, следующих в поездах данной категории; - рабочий парк пассажирских вагонов для данной категории поездов.

(9.7)

где m – число вагонов в составе, установленного для данной категории поездов;  - число поездов данной категории, обращающихся между различными пунктами направления; L1,L2,L3 – длина маршрутов следования поездов, км.

вагоно-км

вагоно-км

км

км

Среднесуточный пробег в составе пригородного поезда определяется по формуле:

(9.8)

где nприг – количество составов пригородных поездов, обслуживающих данный участок.

км

  - Расчет скорости перевозки грузов

Средняя участковая и техническая скорости поездов определяются по формулам:

(9.9)

(9.10)

где  и - поездо-километры пробега в нечетном и четном направлениях; - поездо-часы в пути нечетных и четных поездов, т.е. с учетом стоянок на промежуточных станциях;  - поездо-часы в движении нечетных и четных поездов, т.е. без учета стоянок на промежуточных станциях.

Таблица 9.2 – Ведомость расчета времени хода поездов

| Номер поезда | Время, ч, мин. | Расстояние, пройденное поездом, км |
| --- | --- | --- |
|  | Отправление со стан- ции В (К) | Прибытие на стан-цию К (В) | в пути | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | стоянки | в движении |  |
| Нечетные поезда, учсток В-К |
| 2001 | 00.20 | 04.20 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2003 | 04.20 | 08.20 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2005 | 06.20 | 10.20 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2007 | 14.50 | 19.50 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2009 | 18.05 | 22.05 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2011 | 19.40 | 23.40 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2013 | 23.00 | 03.00 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| Итого | - | - | 28.00 | 0 | 28,00 | 1260 |
| Четные поезда, учсток В-К |
| 2002 | 23.45 | 3.45 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2004 | 01.25 | 5.25 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2006 | 07.58 | 11.58 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2008 | 08.45 | 12.45 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2010 | 18.50 | 22.50 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2012 | 00.10 | 04.10 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| Итого | - | - | 24.00 | 0 | 24.00 | 1080 |
| Всего | - | - | 52.00 | 0 | 52.00 | 2340 |

Тогда в данному случае:

км/ч;

Коэффициент участковой скорости

(9.11)

  - Норма оборота грузового вагона

Время нахождения вагона на подразделении в сутках, затрачиваемое на выполнение всех операций, приходящихся на его полный рейс, называется временем оборота вагона для дороги (отделения).

Оборот вагона состоит из трех основных элементов:

I элемент – время нахождения вагона в поездах на участках

(9.12)

где  - полный рейс вагона,  - участковая скорость, км/ч;

(9.13)

ч

II элемент – время нахождения на технических станциях – с переработкой и без переработки

(9.14)

где - вагонное плечо, т.е. среднее расстояние, через которое вагон проходит технические станции:

(9.15)

где  - пробег вагона, вагю-км, tтех – простой вагона на одной технической станции; - сумма отправленных транзитных вагонов со всех технических станций дороги(отделения).

км

ч.

III элемент – время нахождения вагона на станциях погрузки и выгрузки

(9.16)

где kм – коэффициент местной работы, определяемой количеством грузовых операций, приходящихся на единицу работы подразделения:

(9.17)

tгр – простой местного вагона на станции, отнесенный на одну грузовую операцию:

Таким образом величина оборота вагонов в сутках может быть выражена следующей формулой

(9.18)

9.6 Показатели использования грузовых вагонов

Среднесуточный пробег вагонов – это расстояние, которое пробегает вагон за сутки. Параметр нормируется через отношение полного рейса вагона ко времени оборота:

(9.19)

ваг.-км

- Экономическая оценка перевозочной деятельности на расчетном полигоне

Экономическая оценка и анализ перевозочной деятельности – это главный инструмент, которым располагает экономист для выявления резервов повышения эффективности производства. Оценка экономической деятельности дает наглядное представление об эффективных методах организации перевозок пассажиров и грузов на полигоне сети.

На железных дорогах прибыль является одним из важных планируемых показателей как для дороги, так и для отделения и линейных предприятий.

Доходы по пассажирскому движению:

(10.1)

где - средняя стоимость одного билета на расстояние следования (100 км), Li – расстояние следования поезда i-го назначения, Nji – количество поездов j-той категории, аj – вместимость пассажирского состава j-й категории.

у.е.

у.е.

у.е.

Тогда сумма доходов по пассажирскому движению на заданном полигоне

Расходы, связанные с содержанием подвижного состава и устройств, обслуживающих пассажирске движение,

(10.2)

где  - приведенная стоимость 1 поездо-км пассажирского поезда, д.е/поездо/км; - пробег поезда j-й категории.

Расходы, связанные с передвижением поездов,

(10.3)

где едв – приведенная стоимость 1 поездо-часа в движении, - время нахождения в движении поездов j-й категории в нечетном направлении.

Расходы, связанные со стоянками поездов на станциях,

(10.4)

где ест – приведенная стоимость 1 поездо-часа простоя, - стоянки пассажирских поездов по маршруту следования j-й категории.

Суммарные расходы по пассажирскому движению поездов j-й категории:

(10.5)

Общие расходы по пассажирскому движению

(10.6)

Сопоставление расходов и доходов по организации пассажирских перевозок на заданном полигоне железной дороги позволяет оценить прибыль

Грузовое движение

(10.7)

где Рст – статистическая нагрузка, т (п. 5.1), ем, етр – средняя стоимость перевозки 1 тонны груза на расстоянии следования 100 км.

Определим расходы

(10.8)

где N – размеры движения поездов соответствующей категории; L – расстояние следования поезда определенного назначения, t – время стоянки и движения поездов соответствующих категорий.

Прибыль от организации грузовых перевозок на заданном полигоне

у.е.	(10.9)

Общая прибыль от грузовых и пассажирских перевозок на заданном полигоне железной дороге

у.е.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Курсовой проект выполнен в соответствии с заданием и соответствующей литературой.

На основании результатов, полученных в процессе разработки курсового проекта, можно сделать соответствующие выводы:

В курсовом проекте диаграмма пассажиропотоков, рассчитана масса пассажирских поездов, разработана комплектация пассажирского состава, определены размеры движения пригородных и пассажирских поездов. Построен сокращенный график движения поездов.

Маршрутная скорость скорых поездов =  67,30 км/ч, пассажирских поездов =52,52 км/ч. Участковая скорость пригородных поездов =49,47 км/ч. Участковая скорость грузов перевозки =44,83 км/ч, техническая скорость =45,39 км/ч.

Рассчитан рабочий парк: для скорых поездов – 36 вагонов, для пассажирских – 247 вагонов.

Среднесуточный пробег пассажирских поездов – 986 км, пригородных -110,4 км.

Список литературы

  - Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок/ под ред. П.С. Грунтова. – М.: Транспорт, 1994.-542 с.

  - Сыцко, П.А. Пассажирские перевозки: учеб. пособие/ П.А. Сыцко, И.Г. Тихомиров, В.Е. Ярмоленко. – Гомель: БелИИЖТ, 1986. – 58 с.

  - Редько, Л.А. Разработка графика движения поездов: учеб.-метод. пособие//Л.А. Редько, И.М. Ермак. – Гомель: БелГУТ, 2006. – 105 с.

  - Редько, Л.А. технология и организация перевозочного процесса: учеб.-метод. пособие по выполнению курсового проекта для студентов ФБО/ Л.А. Редько; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: БелГУТ, 2007.-82 с.

ДОРАБОТКА

- Определение массы пассажирских и грузовых поездов на полигоне

- Определение массы пассажирского поезда

Определяем массу пассажирского поезда:

Количество вагонов в составе поезда определяется по формуле

(2.5)

где q - средняя грузоподъемность вагона в составе поезда; принимается условно - 60 т.

Тогда

Определим массу скорого поезда:

- Построение диаграммы пассажиропотока и расчет потребных разиеров пассажирских поездов

  - Построение диаграммы местного пассажиропотока на расчетном полигоне

В таблице 3.1 представим среднесуточные размеры пассажиропотока в местном сообщении на расчетном в соответствии коэффициента пересчета.

Таблица 3.1 – Среднесуточные размеры пассажиропотока в местном сообщении на расчетном полигоне (человек)

| Со станции | На станцию | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | Д | К |  |
| А | - | 900 | 5400 | 1350 | 1800 | 1350 | 10800 |
| Б |  | - | 900 | 720 | 720 | 720 | 3060 |
| В |  |  | - | 1800 | 1350 | 900 | 4050 |
| Г |  |  |  | - | 900 | 450 | 1350 |
| Д |  |  |  |  | - | 450 | 450 |
| К |  |  |  |  |  | - | - |
| Итого | - | 900 | 6300 | 3870 | 4770 | 3870 | 19710 |

Со станции А отправляется пассажиропоток мощностью:

где аА-Б, аА-В, аА-Г, аА-Д, аА-К - соответственно мощность корреспонденции пассажиропотока со станции А на станцию Б, В,..., К, чел.

Следовательно, мощность пассажиропотока на участке А-Б:

Со станции Б отправляется пассажиропоток мощностью:

Мощность пассажиропотока на участке Б-В:

Так как по станции В происходит разделение пассажиропотока по двум направлениям следования: Г и К, то расчет необходимо производить вначале на одно направление, а затем на второе.

Со станции В в направлении на станции Г, Д отправляется пассажиропоток мощностью:

Тогда мощность пассажиропотока на участке В-Г:

Со станции Г отправляется пассажиропоток мощностью:

Мощность пассажиропотока на участке Г-Д:

Со станции В в направлении на станцию К отправляется пассажиропоток

мощностью

Тогда мощность пассажиропотока на участке В-К:

Со станции А отправлено 10800 чел., из них 900 следуют до станции Б и 3060 из Б.

Тогда пассажиропоток

10800 – 900 + 3060 = 12960 чел.

Диаграмма местного пассажиропотока на заданном направлении для данного примера представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Диаграмма местного пассажиропотока на заданном полигоне

- Расчет размеров движения поездов для освоения заданного пассажиропотока

Скорых поездов из-за А за Д -  = 1 пара, от А до В -   = 1 пара. Вместимость скорых поездов – 572 чел., пассажирских поездов – 941 чел.

Мощность самого дальнего назначения А-Д-АА-Д = 5220 чел. Так как со станции А в данном направлении назначено  = 1 поезд, а вместимость  скорых поездов  чел., то данной категории поездов будет освоено

Таким образом, местными пассажирскими поездами необходимо освоить

Для освоения данного пассажиропотока необходимо назначить с учетом вместимости состава  - 941 чел.

Резерв мест в составах местных пассажирских поездов назначением А-Д

Для освоения пассажиропотока со станции А до станции К мощностью АА-К = 3870 чел. необходимо местных пассажирских поездов назначением А-К

Не перевезено местным пассажирским поездом назначением А-К

Мощность пассажиропотока на участке В-Г АВ-Г=8640 чел., значит, в направлении А-Г необходимо освоить пассажиропоток:

В данном направлении назначаются только местные пассажирские поезда. Их число

Мощность пассажиропотока на участке Б-В АБ-В =12960 чел., значит, для освоения пассажиропотока со станции А до станции В необходимо

В данном направлении назначен один скорый поезд , которым и будет освоен этот пассажиропоток, поэтому местные поезда на этом направлении не назначаются.

На основании рассчитанных данных разрабатывается окончательная схема поездопотоков (рисунок 3.2)

Рисунок 3.2 – Схема пассажирских поездопотоков на расчетном полигон

Построение диаграммы пассажиропотока и расчет потребных разиеров пассажирских поездов

  - Построение диаграммы местного пассажиропотока на расчетном полигоне

По каждой станции устанавливаются размеры посадки и высадки пассажиров:

, , 	(4.1)

где аij - корреспонденции пригородного пассажиропотока с i-той станции посадки на j-тую станцию; аji- корреспонденции пригородного пассажиропотока на i-тую станцию высадки с j-той станции посадки; n - число станций посадки и высадки на головном участке; n1 - число станций назначения корреспонденции с i-той станции; n2 -число станций отправления корреспонденции на i-тую станцию.

С головной станции В на участок отправляется пассажиропоток 13390 чел. и 106 чел. не перевезенных местным пассажирским поездом назначением А-К. Следовательно, мощность пригородного пассажиропотока на перегоне В-ф АВ-ф = 13390 + 106 = 13496 чел. На станции ф высадка пассажиропотоков

посадка

Тогда пассажиропоток на полигоне ф-а

По станции а высадка

посадка

Пассажиропоток на перегоне а-е

По станции е высадка

посадка

Пассажиропоток на перегоне е-ж

По станции ж высадка

посадка

Пассажиропоток на перегоне ж-п

По станции п высадка

посадка

Пассажиропоток на перегоне п-н

По станции н высадка, посадка

Пассажиропоток на перегоне н-у

По станции у высадка, посадка

Пассажиропоток на перегоне у-р

По станции р высадка, посадка

Пассажиропоток на перегоне у-р

По станции з высадка, посадка

Пассажиропоток на перегоне з-х

По станции х высадка, посадка

Пассажиропоток на перегоне х-т

По станции т высадка, посадка

Пассажиропоток на перегоне т-К

Результаты расчетов приводим на рисунке 4.1

Рисунок 4.1 – Диаграмма пригородного пассажиропотока на участке В-К

- Расчет потребных размеров движения пригородных поездов для освоения заданного пассажиропотока

По заданию дан матор-вагонный электропоезд постоянного тока ЭР 22. Количество зон на пригородном участке = 3.

Таблица 4.2 – Техническая характеристика мотор-вагонного электропоезда

| Характеристика | ЭР-22 |
| --- | --- |
| Составность (вагоны моторные(М) и прицепные (П)) Длина поезда, м Число мест* Тара поезда, т Масса поезда брутто, т Часовая мощность двигателей, кВт Конструкционная скорость, км/ч | 2 (П+М+П+М) 200,3 988/1480 418 521,6 3680 130 |
| * Числитель – сидеть, знаменатель – сидеть + стоять |

Число поездов для обслуживания каждой зоны определяется по формулам:

на I зону

(4.2)

на II зону

(4.3)

на последнюю зону

(4.4)

где А1, А2, А3, …, Аn - среднесуточные пригородные пассажиропотоки соответственно на  I, II, …, n-ю зоны; а - число мест для сидения в пригородном составе; а1, - число мест в составе пригородного поезда с учетом их увеличения за счет проезда пассажирами стоя.

Значит:

;

;

.

Размеры движения пригородных поездов для всех зон распределяются по часам суток (за вычетом 4 ч ночного времени). Для освоения I зоны возьмем еще один поезд. Всего буде 4 пригородных поезда.

- Определение избытка и недостатка порожних вагонов

В «косой» таблице 5.2 вагонопотоков установлены объемы погрузки и выгрузки на выделенных станциях и участках полигона.

Порожние вагоны, которые образуются после выполнения операций выгрузки, могут быть использованы под погрузку. В зависимости от соотношения значений погрузки и выгрузки может образоваться на станциях (участках) избыток или недостаток порожних вагонов. Таким образом, для каждой станции (участка) необходимо определить баланс порожних вагонов:

(5.3)

где  - объем среднесуточной  выгрузки  и  погрузки  на i-той станции, ваг.

- недостаток;

- недостаток;

- недостаток;

- недостаток;

- избыток;

- недостаток;

- избыток;

- недостаток;

- избыток;

- недостаток;

- недостаток.

Расчет сведен в таблицу 5.5

Таблица 5.5 –  Определение избытка и недостатка порожних вагонов на станциях и участках расчетного полигона

| Станция или участок | Погрузка | Выгрузка | Избыток | Недостаток |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 297 | 200 | 0 | 97 |
| А-Б | 85 | 49 | 0 | 36 |
| Б | 222 | 201 | 0 | 21 |
| Б-В | 120 | 56 | 0 | 64 |
| В | 362 | 461 | 99 | 0 |
| В-Г | 107 | 35 | 0 | 72 |
| Г | 265 | 289 | 24 | 0 |
| Г-Д | 93 | 35 | 0 | 58 |
| Д | 331 | 381 | 50 | 0 |
| В-К | 115 | 35 | 0 | 80 |
| К | 332 | 258 | 0 | 74 |
| Итого | 2329 | 2000 | 173 | 502 |
| Регулировка на полигоне | 0 | 329 |

Учитывая направление   следования   порожних   маршрутов (п. 12 задания), при разработке регулировки порожних вагонов целесообразно использовать методы линейного программирования.

Построим схему регулировки порожних вагонов на расчетном полигоне (рисунок 5.1), при движении по одному маршруту на направлениях: из-за А-за Д, из-за Д-за А. Число вагонов в составе порожнего маршрута mпор = 86 ваг.

Прием порожних вагонов по стыковым пунктам:

Общий прием порожних вагонов на расчетном полигоне

Исходя из таблицы 5.5 избыток вагонов Uр.п. = 173 ваг., а недостаток Uр.н = 502 ваг. Таким образом, на полигоне наблюдается общий недостаток порожних вагонов Uр = 502 - 173 = 329 ваг. - вагоны будут получены из принятых по регулировочному заданию порожних вагонов. Избыток вагонов будет 15 ваг.

Распределение порожних вагонов, поступающих на расчетный полигон начнем по стыковому пункту Д. Uпр.пор=172 ваг. По станции Д имеется избыток Uр.п. = 50 ваг. Тогда на участок Д-Г будет отправлено

ваг.

На участке Д-Г требуется дополнительно 58 ваг., которые изымаются из порожнего вагонопотока. Тогда на станцию Г будет прибывать

ваг.

По станции Г имеется избыток Uр.п. = 24 ваг. Тогда на участок Г-В будет отправлено

ваг.

На участке Г-В требуется дополнительно 72 ваг., которые изымаются из порожнего вагонопотока. Тогда на станцию В будет прибывать

ваг.

Далее распределим порожние вагоны, поступающие на расчетный полигон  по стыковому пункту А. Uпр.пор=172 ваг.

На станции А имеется недостаток Uр.п. = 97 ваг. Тогда на участок А-Б будет отправлено

ваг.

На участке А-Б требуется дополнительно 36 ваг., которые изымаются из порожнего вагонопотока. Тогда на станцию Б будет прибывать

ваг.

На станции Б требуется дополнительно Uр.п. = 21 ваг. Тогда на участок Б-В будет отправлено

ваг.

На участке Б-В требуется дополнительно 64 ваг. Тогда 18 вагонов отправляем со станции Б и 46 вагонов со станции В.

По станции В имеется избыток Uр.п. = 169 ваг., которые направляем на станцию В-К.

На участке В-К требуется дополнительно 80 ваг., которые изымаются из порожнего вагонопотока. Тогда на станцию К будет прибывать

ваг.

На станции К требуется дополнительно 74 ваг., которые изымаются из порожнего вагонопотока. Тогда на участок из-за К будет отправлено

- Построение диаграммы вагонопотока

Диаграмму вагонопотоков на заданном железнодорожном полигоне строим по данным таблицы 5.2 среднесуточных размеров груженых вагонопотоков на заданном направлении, состава грузового поезда в физических вагонах (mгр =  79 ваг.) и схемы регулировки парожних вагонов на направлении.

Построение диаграммы производим отдельно для каждого направления следовании: нечетного и четного.

Согласно данным таблицы 5.2 в нечетном направлении из-за А поступает  в сутки. При этом из этого вагонопотока следуют назначением на саму станцию А, и соответственно, они будут следовать по участку А-Б. С самой станции А в нечетном направлении отправляется

Тогда вагонопоток на участке А-Б в нечетном направлении

ваг.

Вагонопоток, следующий по участку Б-В

ваг.

Аналогично произвожу расчеты по другим участкам расчетного полигона. При расчетах вагонопотоков на участках В-Г и Г-Д учитываю вагонопоток, следующий из-за К, станции К и участка В-К на эти участки (В-Г, Г-Д), а также станции Г, Д и за Д. При расчетах вагонопотока на участке В-К учитываю вагонопоток, следующий из-за Д, со станций Д, Г и участков В-Г и Г-Д на участок В-К, станцию К и за К.

Аналогично производим расчет для четного направления. Данные расчета представлены на рисунке 6.1

Рисунок 6.1 – Диаграмма груженого и порожнего вагонопотока на участках

По результатам построения диаграммы вагонопотока определяю размеры движения поездов на участках отдельно в четном и нечетном направлениях по формуле

(6.1)

где ,  - соответственно груженый и порожний вагонопотоки на j-том участке; m – число вагонов в составе поезда, принимается m=mгр.

Значения числа поездов на участке округляю до целого числа в большую сторону.

Тогда

Далее рассчитываю количество вагонов, отправленных с технических станций (А, Б, В, Г, Д, К) на расчетный полигон:

(6.2)

где   - количество вагонов, отправленных с технических станций в нечетном и четном направлениях.

Тогда

II ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОПУСКА ПАССАЖИРСКИХ И ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ НА ОТДЕЛЕНИИ ДОРОГИ

- Разработка сокращенного графика движения пассажирских поездов на расчетном полигоне

Исходными данными для построения сокращенного графика движения дальних и местных пассажирских поездов являются: размеры движения поездов всех категорий на направлении, маршрутное время нахождения поездов в пути следования и минимальные простои составов в пунктах приписки и оборота.

Определим продолжительность стоянок

(7.1)

где - режим стоянок (среднее время затрачиваемое на стоянки, разгон и замедление на 100 км пути), ч; L -длина маршрута следования поезда, км.

Определим ходовое время Тх:

(7.2)

где vx - среднеходовая скорость движения данной категории поезда, км/ч; L -длина маршрута следования поезда, км.

Время нахождения поезда в пути следования (маршрутное время) определяется из выражения:

(7.3)

Результаты расчетов времени хода поездов различных категорий на  направлении свожу в таблицу 7.1

Таблица 7.1 – Расчет времени нахождения пассажирских поездов в пути

| Категория пассажирского поезда | Станция отправления | Станция назначения | Среднеходовая скорость vх, км/ч | Расстояние маршрута следования L, км | Продолжительность стоянок в пути Тст, ч | Ход-вое время Тх, ч | Маршрутное время Тм, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорый | Из-за А | За Д | 73,74 | 571 | 0,95 | 7,74 | 8,69 |
| Скорый | А | В | 73,74 | 250 | 0,42 | 3,39 | 3,81 |
| Пассажирский | А | Д | 62,63 | 571 | 1,90 | 9,12 | 11,02 |
| Пассажирский | А | К | 62,63 | 430 | 1,43 | 6,87 | 8,30 |
| Пассажирский | А | Г | 62,63 | 421 | 1,40 | 6,72 | 8,12 |

Для составления сокращенного графика движения пригородных поездов рассчитаю время хода поездов – «скороходов» и «тихоходов» - по зонам. Расчет времени хода таких поездов произвожу с учетом заданной среднеходовой скорости vх и режима стоянок , а также длин пригородных зон lз, рассчитанных как расстояние в процентах i-ой станции от общей длины В-К.

Рассчитаем расстояние маршрута следования L:

;

.

Определим продолжительность стоянок

Определим ходовое время Тх:

Рассчитаю время нахождения поезда в пути следования (маршрутное время):

Таблица 7.2 – Время хода пригородных поездов по зонам

| Категория пассажирс-кого поезда | Станция отправления | Станция назначения | Среднеходовая скорость vх, км/ч | Расстояние маршрута следования L, км | Продолжительность стоянок в пути Тст, ч | Ход-вое время Тх, ч | Маршрутное время Тм, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пригородный скороход | В | ж | 62,63 | 39,6 | 0 | 0,63 | 0,63 |
| Пригородный тихоход | В | ж | 62,63 | 39,6 | 0,19 | 0,63 | 0,82 |
| Пригородный скороход | В | р | 62,63 | 111,6 | 0 | 1,78 | 1,78 |
| Пригородный тихоход | В | р | 62,63 | 111,6 | 0,52 | 1,78 | 2,30 |
| Пригородный скороход | В | К | 62,63 | 180 | 0 | 2,87 | 2,87 |
| Пригородный тихоход | В | К | 62,63 | 180 | 0,84 | 2,87 | 3,71 |

- Расчет основных нормативов перевозки пассажиров и груза

9.1 Расчет скорости перевозки пассажиров

Маршрутная скорость v, км/ч, отдельно для каждой категории пассажирских поездов определяется по формуле

(9.1)

где  поездо-километры пробега поездов соответствующей категории (скорых или пассажирских) в четном и нечетном направлениях;  - поездо-часы нахождения поездов соответствующей категории в пути следования в нечетном и четном направлениях.

км/ч,

км/ч

Участковая   скорость   пригородных   поездов   определяется   по формуле

(9.2)

где -поездо-километры пробега пригородных поездов в нечетно и четном направлениях за сутки; - поездо-часы нахождения в пути пригородных нечетных и четных поездов за сутки.

км/ч.

  - Определение норм оборота пассажирских составов

Оборот состава пассажирского поезда определяется по формуле

(9.3)

где -  - маршрутное время движения пассажирского поезда соответствующей категории в нечетном и четном направлениях, ч;  - время нахождения пассажирского поезда соответствующей категории на станции оборота, ч; - время нахождения состава пассажирского поезда на стации его приписки. Все расчеты свожу в таблицу 9.1.

Таблица 9.1 – Расчет оборота пассажирских составов

| Номер поезда | Станция приписки | Станция оборота | Оборот состава, сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Время, ч,мин | наименование | Время, ч,мин |  |
|  |  | прибытия | отправления |  | прибытия | отправления |  |
| Скорые |
| 1 | А | 8,20 | 12,20 | Д | 20,41 | 23,50 | 1 |
| 3 | А | 7,31 | 11,31 | В | 15,20 | 19,21 | 1 |
| Пассажирские |
| 601-602 | А | 05,00 | 06,00 | Д | 17,01 | 21,01 | 1 |
| 603-604 | А | 06,05 | 07,50 | Д | 18,51 | 22,51 | 1 |
| 605-606 | А | 08,00 | 10,00 | Г | 18,07 | 22,07 | 1 |
| 607-608 | А | 09,39 | 12,39 | Д | 23,40 | 06,00 | 1 |
| 609-610 | А | 12,30 | 15,30 | Г | 23,37 | 05,53 | 1 |
| 611-612 | А | 15,30 | 18,30 | Д | 05,31 | 09,31 | 1 |
| 613-614 | А | 16,20 | 20,20 | Д | 07,21 | 11,30 | 1 |
| 615-616 | А | 17,58 | 21,58 | Д | 08,59 | 12,59 | 1 |
| 617-618 | А | 19,20 | 23,20 | Г | 07,27 | 11,20 | 1 |
| 619-620 | А | 06,00 | 07,00 | К | 15,18 | 21,30 | 1 |
| 621-622 | А | 07,05 | 08,51 | К | 17,09 | 23,06 | 1 |
| 623-624 | А | 11,10 | 14,10 | К | 22,28 | 06,01 | 1 |
| 625-626 | А | 17,32 | 21,32 | К | 05,50 | 09,50 | 1 |

Определим оборот скорого поезда, следующего от А до В. Время прибытия в А – 07 ч. 31 мин., время отправления из А – 11 ч. 31 мин., маршрутное время 8 ч. 41 мин. Продолжительность нахождения состава поезда в пункте приписки                  tос = 11 .31. – 7 .31  = 4 ч. 00 мин. Время прибытия на В  - 15 ч 20 мин. Время отправления из В – 19 ч. 21 мин.

Продолжительность нахождения состава в пункте оборота = 19.21-15.20 = 4 часа.

Расчетное время оборота = 8.41 + 8.41 + 4.00 + 4.00 = 25 ч. 22 мин.

Следовательно, оборот состава должен быть равен 1 сут. 1 ч. 22 мин.

  - Показатели использования пассажирских вагонов

Рабочий парк пассажирских вагонов для j-той категории поездов определяется по формуле

(9.4)

где - число вагонов в составе  поезда j-той категории;  - потребное количество составов для обслуживания всех поездов данной категории.

ваг.

ваг.

Общий рабочий парк пассажирских вагонов:

ваг.

(9.5)

Инвентарный парк пассажирских вагонов учитывают долю нерабочего парка (αнр = 0,07) и оперативного резервного вагона (αрез = 0,05):

ваг.	(9.10)

Среднесуточный пробег пассажирского вагона рабочего парка для поездов данной категории определяется по формуле:

(9.6)

где  - пробег пассажирских вагонов, следующих в поездах данной категории; - рабочий парк пассажирских вагонов для данной категории поездов.

(9.7)

где m – число вагонов в составе, установленного для данной категории поездов;  - число поездов данной категории, обращающихся между различными пунктами направления; L1,L2,L3 – длина маршрутов следования поездов, км.

вагоно-км

вагоно-км

км

км

Среднесуточный пробег в составе пригородного поезда определяется по формуле:

(9.8)

где nприг – количество составов пригородных поездов, обслуживающих данный участок.

км

  - Расчет скорости перевозки грузов

Средняя участковая и техническая скорости поездов определяются по формулам:

(9.9)

(9.10)

где  и - поездо-километры пробега в нечетном и четном направлениях; - поездо-часы в пути нечетных и четных поездов, т.е. с учетом стоянок на промежуточных станциях;  - поездо-часы в движении нечетных и четных поездов, т.е. без учета стоянок на промежуточных станциях.

Таблица 9.2 – Ведомость расчета времени хода поездов

| Номер поезда | Время, ч, мин. | Расстояние, пройденное поездом, км |
| --- | --- | --- |
|  | Отправление со стан- ции В (К) | Прибытие на стан-цию К (В) | в пути | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | стоянки | в движении |  |
| Нечетные поезда, учсток В-К |
| 2001 | 00.20 | 04.20 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2003 | 04.20 | 08.20 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2005 | 06.20 | 10.20 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2007 | 14.50 | 19.50 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2009 | 18.05 | 22.05 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2011 | 19.40 | 23.40 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2013 | 23.00 | 03.00 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| Итого | - | - | 28.00 | 0 | 28,00 | 1260 |
| Четные поезда, учсток В-К |
| 2002 | 23.45 | 3.45 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2004 | 01.25 | 5.25 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2006 | 07.58 | 11.58 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2008 | 08.45 | 12.45 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2010 | 18.50 | 22.50 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| 2012 | 00.10 | 04.10 | 4.00 | 0 | 4.00 | 180 |
| Итого | - | - | 24.00 | 0 | 24.00 | 1080 |
| Всего | - | - | 52.00 | 0 | 52.00 | 2340 |

Тогда в данному случае:

км/ч;

Коэффициент участковой скорости

(9.11)

  - Норма оборота грузового вагона

Время нахождения вагона на подразделении в сутках, затрачиваемое на выполнение всех операций, приходящихся на его полный рейс, называется временем оборота вагона для дороги (отделения).

Оборот вагона состоит из трех основных элементов:

I элемент – время нахождения вагона в поездах на участках

(9.12)

где  - полный рейс вагона,  - участковая скорость, км/ч;

(9.13)

ч

II элемент – время нахождения на технических станциях – с переработкой и без переработки

(9.14)

где - вагонное плечо, т.е. среднее расстояние, через которое вагон проходит технические станции:

(9.15)

где  - пробег вагона, вагю-км, tтех – простой вагона на одной технической станции; - сумма отправленных транзитных вагонов со всех технических станций дороги(отделения).

км

ч.

III элемент – время нахождения вагона на станциях погрузки и выгрузки

(9.16)

где kм – коэффициент местной работы, определяемой количеством грузовых операций, приходящихся на единицу работы подразделения:

(9.17)

tгр – простой местного вагона на станции, отнесенный на одну грузовую операцию:

Таким образом величина оборота вагонов в сутках может быть выражена следующей формулой

(9.18)

9.6 Показатели использования грузовых вагонов

Среднесуточный пробег вагонов – это расстояние, которое пробегает вагон за сутки. Параметр нормируется через отношение полного рейса вагона ко времени оборота:

(9.19)

ваг.-км

- Экономическая оценка перевозочной деятельности на расчетном полигоне

Экономическая оценка и анализ перевозочной деятельности – это главный инструмент, которым располагает экономист для выявления резервов повышения эффективности производства. Оценка экономической деятельности дает наглядное представление об эффективных методах организации перевозок пассажиров и грузов на полигоне сети.

На железных дорогах прибыль является одним из важных планируемых показателей как для дороги, так и для отделения и линейных предприятий.

Доходы по пассажирскому движению:

(10.1)

где - средняя стоимость одного билета на расстояние следования (100 км), Li – расстояние следования поезда i-го назначения, Nji – количество поездов j-той категории, аj – вместимость пассажирского состава j-й категории.

у.е.

у.е.

у.е.

Тогда сумма доходов по пассажирскому движению на заданном полигоне

Расходы, связанные с содержанием подвижного состава и устройств, обслуживающих пассажирске движение,

(10.2)

где  - приведенная стоимость 1 поездо-км пассажирского поезда, д.е/поездо/км; - пробег поезда j-й категории.

Расходы, связанные с передвижением поездов,

(10.3)

где едв – приведенная стоимость 1 поездо-часа в движении, - время нахождения в движении поездов j-й категории в нечетном направлении.

Расходы, связанные со стоянками поездов на станциях,

(10.4)

где ест – приведенная стоимость 1 поездо-часа простоя, - стоянки пассажирских поездов по маршруту следования j-й категории.

Суммарные расходы по пассажирскому движению поездов j-й категории:

(10.5)

Общие расходы по пассажирскому движению

(10.6)

Сопоставление расходов и доходов по организации пассажирских перевозок на заданном полигоне железной дороги позволяет оценить прибыль

Грузовое движение

(10.7)

где Рст – статистическая нагрузка, т (п. 5.1), ем, етр – средняя стоимость перевозки 1 тонны груза на расстоянии следования 100 км.

Определим расходы

(10.8)

где N – размеры движения поездов соответствующей категории; L – расстояние следования поезда определенного назначения, t – время стоянки и движения поездов соответствующих категорий.

Прибыль от организации грузовых перевозок на заданном полигоне

у.е.	(10.9)

Общая прибыль от грузовых и пассажирских перевозок на заданном полигоне железной дороге

у.е.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Курсовой проект выполнен в соответствии с заданием и соответствующей литературой.

На основании результатов, полученных в процессе разработки курсового проекта, можно сделать соответствующие выводы:

В курсовом проекте диаграмма пассажиропотоков, рассчитана масса пассажирских поездов, разработана комплектация пассажирского состава, определены размеры движения пригородных и пассажирских поездов. Построен сокращенный график движения поездов.

Маршрутная скорость скорых поездов =  67,30 км/ч, пассажирских поездов =52,52 км/ч. Участковая скорость пригородных поездов =49,47 км/ч. Участковая скорость грузов перевозки =44,83 км/ч, техническая скорость =45,39 км/ч.

Рассчитан рабочий парк: для скорых поездов – 36 вагонов, для пассажирских – 247 вагонов.

Среднесуточный пробег пассажирских поездов – 986 км, пригородных -110,4 км.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Среднесуточные размеры пригородных пассажиропотоков на головном участке, человек

| Из | Расстояние (в процентах) | На станции | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В | ф | а | е | ж | п | н | у | р | з | х | т | К |  |
| В | 0 | - | 750 | 1650 | 550 | 2350 | 250 | 2450 | 850 | 950 | 1650 | 650 | 540 | 750 | 13390 |
| ф | 7 |  | - | 20 | 20 | 20 | 60 | 30 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 410 |
| а | 11 |  |  | - | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 160 |
| е | 17 |  |  |  | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 150 |
| ж | 22 |  |  |  |  | - | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 130 |
| п | 35 |  |  |  |  |  | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 130 |
| н | 45 |  |  |  |  |  |  | - | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 140 |
| у | 55 |  |  |  |  |  |  |  | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 110 |
| р | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 20 | 20 | 30 | 20 | 90 |
| з | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 30 | 20 | 20 | 70 |
| х | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 20 | 40 | 60 |
| т | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 80 | 80 |
| К | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0 |
| Итого | 0 | 750 | 1670 | 580 | 2420 | 380 | 2530 | 1010 | 1110 | 1820 | 850 | 770 | 1030 | 0 | 14920 |

# Text boxes

А

Б

В

Г

Д

К

120

130

171

150

180

нечетное

А

Б

В

Г

Д

В

К

0

5000

10000

15000

10800

12960

8640

5220

3870

пас

А

А

Б

В

Г

Д

К

В

ф

а

е

ж

п

н

у

р

з

х

т

К

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

I зона

II зона

13496

13156

11646

11216

8926

8676

6286

5386

4366

2616

1826

1136

III зона

Д

Г

В

Б

А

А

пас

3870

5220

8640

12960

10800

15000

10000

5000

0

К

В

Д

Г

В

Б

А

К

-80

-74

75

39

18

46

116

188

164

172

-97

-36

-21

-18

+99

-72

+24

-58

+50

222

172

Д

Г

В

Б

А

-46

169

89

15

К

В

ф

а

е

ж

п

н

у

р

з

х

т

К

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

I зона

II зона

13496

13156

11646

11216

8926

8676

6286

5386

4366

2616

1826

1136

III зона

А

Б

В

Г

Д

172

222

+50

-58

+24

-72

+99

-18

-21

-36

-97

172

164

188

116

46

18

39

-74

-80

К

75

-46

169

89

15