http://www.powerinfo.ru/diagnostics.php

Уровень разряженности свинцово-кислотных аккумуляторов по величине его напряжения разомкнутой цепи можно определить более точно, потому что концентрация электролита в процессе разряда изменяется линейно и довольно значительно. Изменение напряжения разомкнутой цепи батарей из герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов при изменении степени заряженности показано на рисунке 2.

Рис.2. Зависимость напряжения разомкнутой цепи и уровня заряженности герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов

http://www.powerinfo.ru/accumulator-pb.php

Напряжение разомкнутой цепи свинцово-кислотных аккумуляторов линейно возрастает с ростом степени заряженности аккумулятора (рисунок 1). По значению напряжения разомкнутой цепи можно судить о степени разряда свинцового аккумулятора.

Рис.1. Зависимость напряжения разомкнутой цепи свинцово-кислотного аккумулятора от уровня заряженности