| ОАО «РЖД» ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ | Исполняющему обязанности заместителя начальника Красноярской железной дороги по инфраструктуре Э.Ю. Ямщикову |
| --- | --- |
| Каланчевская ул. 35, г. Москва, 107174 Тел.: (495) 262-50-13, факс: (495) 262-59-90 |  |
| _30.09.2010 г._____ № _ЦШЦ-4/487__ На № НЗИ-113/1745 от 17.09.2010 г._ |  |

О габаритах установки

напольного оборудования СЦБ

Уважаемый Эдуард Юрьевич!

Департамент автоматики и телемеханики рассмотрел Ваше письмо от 17.09.2010 г. № НЗИ-113/1745 об изменении габарита установки напольных устройств СЦБ и  считает необходимым довести до Вашего сведения следующее.

В соответствии с требованиями п. 2.2. ПТЭ устройства СЦБ должны соответствовать утвержденной проектной документации и техническим условиям. В соответствии с требованиями п. 6.52 ПТЭ, применение нетиповых технических решений в устройствах СЦБ не допускается.

В этой связи:

- попытка руководства Красноярской ж.д. «заставить» руководителей и работников хозяйства автоматики и телемеханики применить нетиповые «подземные» устройства СЦБ  является грубейшим нарушением вышеуказанных требований ПТЭ. Это может спровоцировать работников хозяйства на другие нарушения требований ПТЭ и иных нормативных документов. Нельзя от должностных лиц требовать избирательного исполнения обязательных требований нормативных документов, так как это рано или поздно неминуемо приведет к нарушению безопасности движения поездов;

- в устройствах СЦБ одной из важнейших составляющих обеспечения безопасного функционирования устройств является постоянный контроль за сопротивлением изоляции всех электрических цепей. В противном случае возникают подпитки приборов от посторонних источников питания.  Заглубление трансформаторных ящиков и дроссель-трансформаторов рельсовых цепей, которые согласно конструкторской документации не рассчитаны на эксплуатацию в «подземном» варианте, ниже поверхности земли может привести к понижению сопротивления изоляции цепей питания и цепей контроля, что в свою очередь может привести к появлению ложной свободности изолированных участков и нарушению безопасности движения поездов.

Следует отметить, что действующие нормативные документы, в частности Типовые материалы для проектирования «Напольное оборудование устройств СЦБ» ТО-139-2009, «Инструкция по применению габаритов приближения строений ГОСТ 9238-83» - в течение длительного времени (на протяжении десятилетий)  обеспечивают работу снегоуборочной техники на  железных дорогах ОАО «РЖД».

Начальник Департамента

автоматики и телемеханики					Н.Н.Балуев

Исп. Гребенюк Иван Сафронович, ЦШ

Тел. 262-27-55