## Slide 2
Основной задачей работников дистанций сигнализации и связи является обеспечение эксплуатационной надежности устройств автоматики, телемеханики и связи при безусловном соблюдении всех требований безопасности движения поездов, что регламентируется Инструкцией по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (ЦШ 720). Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ (ЦШ 530), Инструкцией по организации системы технического обслуживания устройств проводной связи на железнодорожном транспорте (ЦШ 4669).

## Slide 3
Инструкцией по техническому обслуживанию устройств предназначены для руководства при организации и выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств. Они устанавливают порядок и основные технические требования, необходимые для обслуживания и ремонта устройств и содержат: перечень и периодичность выполнения работ; профессию исполнителя и основные технические нормы и допуски, которым должны отвечать устройства; методы планирования и учета работ.
Инструкция ЦШ 530 устанавливает порядок производства работ, обеспечивающий безопасность движения поездов при техническом обслуживании, ремонте и устранении неисправностей устройств СЦБ.

## Slide 4
Решение задач по обеспечению эксплуатационной надежности устройств автоматики, телемеханики и связи достигается путем организации системы технического обслуживания устройств, которая включает в себя 4 группы работ: регламентные – основные работы технологического процесса; дополнительные работы, проводимые по планам повышения надежности; восстановление устройств после отказов; комплексные проверки состояния устройств. Непосредственно текущим обслуживанием устройств автоматики, телемеханики и связи занят технический персонал дистанции – электромеханики и электромонтеры, работающие под непосредственным руководством и контролем старших электромехаников и начальников производственных участков.

## Slide 5
Электромеханик Максим Серых
11 марта, девять утра. Мы на посту маршрутно!релейной централизации Днепропетровской шестой дистанции сигнализации и связи

## Slide 6
Электромеханик- ведущая профессия в хозяйстве сигнализации и связи, относящаяся к категории инженерно – технических работников. Электромеханик обязан хорошо теоретически и практически знать обслуживаемые устройства, уметь выполнять слесарно - монтажные работы, регулировку и ремонт устройств, пользоваться измерительными приборами, а также знать Правила технической эксплуатации железных дорог (ПТЭ), Инструкции по сигнализации и движению поездов. Устав о дисциплине работников железнодорожного транспорта, руководящие приказы и должностные инструкции. При назначении на должность, а в дальнейшем периодически, электромеханики подвергаются испытаниям в знании всех этих документов. От электромехаников, как и от других работников технического персонала, требуются хорошее знание и строгое выполнение правил производства работ, правил техники безопасности и охраны окружающей среды, умение оказывать первую помощь пострадавшему.

## Slide 7
Выполняя работы по техническому обслуживанию устройств и плану повышения надежности, электромеханик обязан контролировать работу приданного ему штата (обычно электромонтера) и обеспечивать в конечном счете правильное и безопасное действие устройств, а также нормальную видимость сигналов.
При получении извещения о повреждении устройств электромеханик обязан немедленно, независимо от времени суток , прибыть на место и принять все зависящие от него меры к быстрейшему устранению неисправности. Необходимость обеспечения бесперебойной работы устройств и сведения продолжительности вынужденных перебоев к минимуму требует от электромеханика постоянно сообщать о своем местонахождении дежурным работникам (как правило, диспетчеру дистанции или дежурному по станции).
Электромеханик Андрей Ширин
Электромеханики Виктор Самодрыга,
Олег Тонконоженко, Петр Забара

## Slide 8
Особые требования предъявляет к электромеханику обслуживание устройств автоматики, обеспечивающих безопасность движения поездов. Строгая система зависимостей, закладываемая в такие устройства, требуют исключить доступ к элементам, этих зависимостей всех других лиц, включая и работников службы движения, пользующихся аппаратами. Поэтому аппараты управления и приборы, расположенные в помещении дежурных по станции, исполнительных (в том числе стрелочных) постов, дежурных по переездам, должны быть опломбированы пломбой электромеханика. Для этого каждому электромеханику выдают пломбировочные тиски с определенным шифром. Вскрывать аппарат может только электромеханик или электромонтер по его поручению (а также вышестоящие руководители) с обязательной предварительной )т.е до вскрытия) записью в соответствующем журнале осмотра, имеющемся у дежурного по станции. Закрытие аппарата сопровождается его пломбировкой с последующей записью электромеханика в том же журнале.
Временное выключение из действия устройств автоматики при их осмотре или ремонте так же, как и последующее включение, требуют соблюдения строгого порядка, установленного специальной инструкцией, и оформления записи в журнале осмотра.

## Slide 9
Кроме указанных, на электромехаников возлагается еще ряд специальных обязанностей (участие в комиссиях, инструктаж и т.п.), которые перечислены в инструкциях по техническому обслуживанию устройств автоматики и связи. Дежурные электромеханики постов диспетчерской и электрической централизации, линейно – аппаратных залов, автоматических телефонных станций(АТС) и других крупных производственных участков во время своего дежурства несут ответственность не только за прикрепленные к ним устройства, но и за бесперебойную работу всего участка.
При стихийных явлениях (грозе, гололеде, наводнении, буре, анонсе, пожаре и т.д.), которые могут вызвать нарушение действия устройств или создать угрозу нормальному их действию, электромеханик обязан немедленно сообщить об этом старшему электромеханику и принять меры к обеспечению бесперебойной работы устройств,, а при авариях и отказах – к быстрейшей их ликвидации.

## Slide 10
Электромеханик имеет право бесплатного пользования для служебных целей средствами телеграфно – телефонной связи, проезда по делам службы в пределах дистанции во всех поездах и на одиночно следующих локомотивах.
Электромонтер работает под руководством и контролем электромеханика, подчиняется ему и несет перед ним полную ответственность за выполняемые работы . Обычно электромонтеру поручаются работы, требующие несколько меньших значений, чем у электромеханика. Например, в устройствах автоматики электромонтеры производят осмотр сети и т.п., а в устройствах проводной связи – осмотр линейных сооружений, местных сетей, телефонных аппаратов и т. тп.
Подготовка электромонтеров осуществляется в профессионально – технических училищах, на специальных курсах, а иногда в порядке индивидуального обучения. При подготовке электромонтеров и в практике их работы больше внимания уделяется умению выполнять слесарные , кузнечные, линейные, кабельные, монтажные работы. Что же касается знания и выполнения правил и инструкций, то вышесказанное в основном и на электромонтера.

## Slide 11
Старший электромеханик – руководит работой электромехаников и бригад, которые входят в состав его участка, и несет ответственность за работу устройств и подчиненного ему технического персонала. Сам старший электромеханик подчиняется, как правило, начальнику производственного участка.
Старший электромеханик назначается из числа наиболее квалифицированных и опытных электромехаников, и к нему в полной мере предъявляются требования, обязательные для электромехаников. Старший электромеханик обязан на своем участке организовать работу электромехаников и электромонтеров по планам – графикам технологического процесса, оперативным планам, систематически проверять их работу и обеспечивать правильное и безотказное действие устройств автоматики и связи, а также нормальную видимость сигналов, проверяя ее с пути или локомотива не реже одного раза в месяц Ряд работ старший электромеханик выполняет вместе с электромеханиками и свои замечания старший электромеханик передает электромеханикам, а наиболее существенные записывает в специальный журнал (форма ШУ – 2). Он обучает электромехаников технике дела, передовым приемам и правилам производства работ. Обучение производства непосредственно в процессе выполнения работ по техническому обслуживанию и проверке действия устройств или на тренажерах. При обучении особенно важно показывать электромеханику, как нужно делать ту или иную работу, поправлять его, выяснять пробелы в его занятиях, на которых изучаются как сами устройства, так и порядок производства работ по их содержанию и ремонту, а также действующие правила и инструкции.

## Slide 12
При осложнении ситуации на участке (авария с поездками, отказ устройств, гололед и т.п.), старший электромеханик должен немедленно явиться к месту происшествия и лично руководить восстановительными работами.
Сведения о происшедших нарушениях в действии устройств на руководимом участке и причинах, вызвавших эти нарушения, старший электромеханик обязан немедленно передавать в дистанцию. По окончании каждого месяца он составляет и предъявляет в дистанцию отчет о выполнении месячного плана работ., о результатах производственной деятельности электромехаников и электромонтеров своего участка, а отличившихся представляет к поощрению.

## Slide 13
Начальник производственного участка руководит несколькими участками старших электромехаников. Он организует и контролирует правильность выполнения технологического процесса, плана повышения надежности, проверяет состояние устройств, помогает выявлению причин при сложных нарушениях нормальной работы техники, дает предложения по развитию и модернизации, лучшему использованию устройств. Кроме того, он контролирует и принимает ремонтные и строительные работы, организует техническую учебу, обмен опытом, распределяет материалы и т.д. Начальник производственного участка несет полную ответственность за правильное и надежное действие всех устройств автоматики и связи на своем участке и обеспечение безопасности движения поездов.

## Slide 14
Начальник ремонтно – технологического участка осуществляет перспективное планирование развития РТУ, совершенствует его работу, внедряет типовые проекты организации труда по индустриальному методу обслуживания устройств СЦБ и связи; анализирует объемы и трудоемкости всех работ РТУ с обоснованием штатного расписания; анализирует качество работ в бригадах РТУ (с проверкой качества ведения технологической документации) и принимает меры к его повышению; расследует причины отказов приборов или других устройств с выездом на линию; оказывает квалифицированную методологическую помощь бригадам РТУ в решении технологических и технических вопросов; принимает участие в разработке годовых и месячных планов работы бригад РТУ, анализирует и контролирует их выполнение; организует и участвует в проверке технической документации на пульты и стенды РТУ, их метрологической аттестации, вносит изменения в технические документы на основании руководящих указаний. Кроме того, начальник РТУ проводит мероприятия и осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда и техники безопасности, трудовой и производственной дисциплины; развивает и укрепляет материально – техническую базу РТУ на основе достижений науки и техники.